|  | ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VOZIDLA |
| --- | --- |
| P. č. | Parametr | Nabídnutý uchazečem |
| 1 | Tovární značka, typ | doplní účastník |
| 2 | Obchodní označení | doplní účastník |
| 3 | Maximální dostupný jízdní výkon elektromotoru (min. 215 kW) | doplní účastník |
| 4 | Kapacita baterie (min. 77 kWh) | doplní účastník |
| 7 | dojezd dle WLTP min. 500 km | doplní účastník |

Minimální stanovené parametry a požadavky na vozidlo:

# Silniční motorové vozidlo kategorie M1, druh osobní automobil, elektrický pohon 4x4,

# Vozidlo neobsahuje olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES,

# Počet dveří 5, počet míst k sezení 5,

# Velikost zavazadlového prostoru min. 565 l,

# 1 stupňová převodovka pro elektrický pohon,

# Kola min. 20“, kontrola tlaku v pneumatikách,

# Asistent detekce překážek před vozidlem,

# Světelný a dešťový senzor,

# Airbagy vpředu: čelní, boční, hlavové a středový,

# Digitální radiopříjem DAB,

# Asistent pro udržování v jízdním pruhu,

# Asistent změny jízdního pruhu,

# Nouzové volání,

# Hlasové ovládání,

# Navigace s aktualizací min. 3 roky (vč. informací o nabíjecích stanicích, dopravních informací online),

# Vyhřívaný multifunkční volant,

# Virtuální kokpit min. 5“,

# Head-Up displej,

# Třízónová klimatizace,

# Volba jízdních režimů,

# Parkovací senzory vpředu a vzadu,

# Parkovací kamera vzadu,

# Nabíjecí box pro smartphone,

# Systém rozpoznávání únavy řidiče,

# Ostřikovače předních světlometů,

# Ambientní osvětlení vnitřní i vnější,

# Vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla,

# Systém rozpoznávání dopravních značek,

# Elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětí a bederní opěrkou,

# Bederní opěrka, elektricky nastavitelná, pro opěradlo levého předního sedadla,

# Loketní opěrka vpředu,

# Vyhřívání předních a zadních sedadel, s oddělení regulací,

# Komfortní otevírání víka zavazadlového prostoru,

# 2x USB-C vzadu pro nabíjení,

# Koš na odpadky,

# Sklo pro optimalizovaný teplotní komfort,

# Sluneční roleta na zadních bočních dveřích,

# Alarm,

# Bezklíčový systém zamykání a startování,

# Odbočovací a dálniční světla,

# Asistent  pro vedení v jízdním pruhu vč. Emergency,

# Asistent pro jízdu v zácpě,

# Barva RAL 120 60 60,

# Střešní ližiny a stříbrné lišty kolem oken,

# Podpora AC nabíjení 11 kW,

# Kabel pro nabíjení vozidla,

# DC rychlé nabíjení z 10 na 80 % do 30 minut,

# Označení příslušným sdělením na vnějším dobře viditelném místě elektromobilu v souladu s pravidlem publicity dle podmínek Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy ((číslo výzvy: 3/2022; prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích; podoblast: 2 Udržitelná městská doprava a mobilita; podporované aktivity: 5.2.D – Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem (elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem)).

# https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/povinna-publicita/