|  | ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VOZIDLA |
| --- | --- |
| P. č. | Parametr | Nabídnutý uchazečem |
| 1 | Tovární značka, typ | doplní účastník |
| 2 | Obchodní označení | doplní účastník |
| 3 | Maximální dostupný jízdní výkon elektromotoru (min. 100 kW) | doplní účastník |
| 4 | Kapacita baterie (min. 49 kWh) | doplní účastník |
| 7 | Dojezd dle WLTP min. 270 km | doplní účastník |
| 8 | Užitečná hmotnost min. 750 kg | doplní účastník |
| 9 | Rozměry nákl. prost (mm): D x D podlaha x Š x V | doplní účastník |

Minimální stanovené parametry a požadavky na vozidlo:

# Silniční motorové vozidlo kategorie N1, malé nákladní vozidlo VAN, elektrický pohon,

# Vozidlo neobsahuje olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES,

# Kabina řidiče oddělená plechovou přepážkou od nákladového prostoru, přepážka s dvířky pro dlouhé náklady,

# Dvoumístná lavice na místě spolujezdce,

# Počet míst 3,

# Boční posuvné dveře na pravé straně vozidla,

# Zadní dveře dvoukřídlové,

# Rozměry nákladového prostoru:

# minimální požadovaná délka: 				1870 mm,  na podlaze 2030 mm

# minimální požadovaná šířka (měřená mezi blatníky): 	1120 mm

# minimální požadovaná výška:				1150 mm

# Výškové nastavení volantu,

# Centrální zpětné zrcátko,

# Elektronický stabilizační systém – ESP,

# Systém varování před nakloněním vozidla,

# Tempomat se systémem rozpoznání omezení rychlosti,

# Brzdový systém hydraulický, dvouokruhový, brzdový systém s ABS, brzdový asistent,

# Systém kontroly trakce,

# Bezklíčové nastupování a startování tlačítkem,

# Centrální zamykání s dálkovým ovládáním,

# Denní svícení, automatické zapínání světel,

# Automatická dálková světla se senzorem šera,

# Mlhové světlomety,

# Automatické stěrače se senzorem deště (vyhřívané),

# Elektrické ovládání bočních oken v kabině řidiče,

# Palubní počítač,

# Střešní ližiny,

# Parkovací asistent (senzory vpředu a vzadu),

# Kola 16“ - ocelové ráfky,

# Tachometr bez tachografu,

# Sada nářadí, hydraulický hever, povinná výbava, rezervní kolo (plnohodnotné),

# 6 kotvících bodů pro upevnění nákladu v nákladovém prostoru,

# Příprava pro tažné zařízení,

# Automatická klimatizace,

# Barva RAL 9010, nárazníky a vnější kliky v barvě karoserie,

# Bluetooth Rádio s integrovaným min. 8" displejem, DAB,

# Ovládání rádia na volantu,

# Elektrická parkovací brzda,

# Systém zobrazení situace podél vozidla a za ním při parkování,

# Předkolizní systém s automatickým bržděním,

# Systém rozpoznávání dopravních značek,

# Systém upozornění jízdního pruhu se zásahem do řízení,

# Přední airbagy,

# Čelní airbag spolujezdce,

# Palubní nabíječka 11 kW,

# Kabel pro nabíjení (6 m,16 A),

# Kabel pro nabíjení (6 m,3x32 A),

# označení příslušným sdělením na vnějším dobře viditelném místě elektromobilu v souladu s pravidlem publicity dle podmínek Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy ((číslo výzvy: 3/2022; prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích; podoblast: 2 Udržitelná městská doprava a mobilita; podporované aktivity: 5.2.D – Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem (elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem)).

# https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/povinna-publicita/