Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku Digitalizace 2023   – Technická specifikace:

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka na místo určení – budova školy Jílová 164/36g.

Záruka min. 2 roky.

Dodavatel v nabídce doplní ceny ke každé položce nebo uvede cenu za celou sestavu.

Dodavatel prohlašuje, že dodané zboží splňuje požadovanou technickou specifikaci.

5. část – Mikroprocesorový modul

- Mikroprocesorový modul s periferiemi, sestava – 8 ks

Sestava je složena ze dvanácti komponentů tvořících celek.

Technická specifikace jednotlivých komponentů:

  - Vývojová deska s mikroprocesorem AVR

- Deska 100% kompatibilní s Arduino MEGA 2560 rev. 3 (nebo přímo originál).

- Osazeno mikroprocesorem: ATmega2560

- Krystal: 16MHz

- Flash paměť: min. 256kB

- SRAM paměť: min. 8kB

- EEPROM paměť: min. 4kB

- USB to Serial převodník typu ATmega16U2, nebo 100% kompatibilní

- Digitální IO: min. 50 ks

- PWM výstup: min. 12 ks

- AI: min. 16 ks, min. rozlišení 10 bit

- DC proud na pin min. 30mA

- 5V I/O

- Kompatibilní s vývojovým prostředím Arduino IDE

- Patice na DPS s přechodovým odporem max. 20mOhm

  - Vývojová deska s mikroprocesorem LoPower a Wi-Fi

- Deska vhodná pro ultra nízkopříkonové IoT aplikace napájené z baterií. Na desce integrovaná nabíječka LiIon článku.

- Rozsah Ucc min. 3,7 až 8V

- Osazeno mikroprocesorem: ESP32

- Krystal: 40MHz

- Integrovaná SPI Flash paměť: 4MB

- Odběr desky v deep sleep módu: max. 10uA

- Digitální IO piny: min. 30 ks

- AI: min. 16 ks, min. rozlišení 12 bit

- Wi-Fi protokol: 802.11 b/g/n; frekvence: 2,4GHz

- Bluetooth protokol: v. 4.2 BR/EDR a BLE specifikace

- Kompatibilní s vývojovým prostředím Arduino IDE

- Patice na DPS s přechodovým odporem max. 20mOhm

  - USB to UART programátor

- Univerzální programátor pro CPU 5/3,3V osazený mikro USB i USB C konektorem.

- Pracovní napětí: 5VDC (USB)

- Řadič: CH9102, nebo 100% kompatibilní

- Konektor: 6pin (2.54mm)

- Rozměry: 42x20mm, +- 2 mm

- Pro CPU 5/3,3V

- Osazený mikro USB i USB C

  - Univerzální výukový multi shield

- Pinově kompatibilní s platformami standardu Arduino Uno a Arduino Mega.

- DPS shieldu obsahuje následující komponenty:

- Minimálně 3 ks tlačítek

- Minimálně 3 ks SMD LED

- Bzučák piezo

- Sedmisegmentový displej + desetinná tečka, řízeno čipem 74HC595, minimálně 4 digity

- Víceotáčkový trimr

- Tlačítko RESET mikroprocesoru

- Minimálně 2 ks třípinové patice pro čidla s připojením +5V, GND, PWM

- Minimálně 2 ks třípinové patice pro čidla s připojením +5V, GND, AIN

- 1 x patice UART

  - Univerzální prototyp DPS

- Pinově a rozměrově kompatibilní s platformami standardu Arduino Mega.

- DPS obsahuje následující komponenty:

- Tlačítko reset mikroprocesoru

- LED dioda Power

- LED dioda Status

- Mini nepájivé pole velikost: 44x34x10mm +- 2 mm v každém směru, minimální počet bodů: 150; pole je přiloženo a opatřeno oboustrannou lepící páskou

  - Relé modul 5VDC 250VAC 10A

- Modul osazené DPS s obvody relé s alespoň jedním přepínacím kontaktem, musí obsahovat galvanické oddělení pomocí optočlenu a antiparalelní diodu cívky

- DPS obsahuje následující komponenty a jejich parametry:

- Minimálně 4 ks relé s minimálně jedním přepínacím kontaktem

- Min. spínací proudy kontaktů: AC250V 10A/DC30V 10A

- Napětí cívky 5V (max. 20 mA)

- Izolační odpor optočlenu min. 2kV

  - Modul nabíječky LiPol + zdroj 5V/2A

- Nabíječka lithiových baterií (článek) s indikátorem stavu a integrovaným boost měničem

- Vstupní napětí 4,5 až 5,5V

- USB C konektor (Vin)

- Nabíjecí proud: max. 2.1A

- Výstupní napětí: 5V

- Vybíjecí proud: max. 2.4A

- Nabíjení baterie: 4.2V+-1%

- Účinnosti vybíjení (boost) min 92%

- Vlastní spotřeba po dobu nečinnosti: max. 70μA

- LED indikátor stavu kapacity baterie (75%, 50%, 25%, 3% nebo podobně ve 4 úrovních)

- Ochrana proti přepětí

- Nadproudová a zkratová ochrana

- Ochrana proti vybíjení

- Synchronní nabíjení a vybíjení

- Rozměry: max. 55x25mm

  - Li-Ion Baterie s držákem

- Baterie bude dodána s bateriovým držákem

- Model: 26650

- Kapacita min. 5000mAh

- Maximální trvalý vybíjecí proud: min. 5A

- Jmenovité napětí: 3,7V

- Možné metody nabíjení: CC min. 1A (2,5A) / CV 4,2+-0,05V

- Provozní teplota při vybíjení, rozsah min: -10 až 50 C

- Provozní teplota při nabíjení, rozsah min: 0 až 40 C

  - Rotační enkodér

- Modul rotačního enkodéru s tlačítkem

- Ucc 5V

- Min. 20 pulzů na otáčku

- Neomezený počet otáček t

- Piny CLK, DT, SW, VCC, GND

- Dodatečný switch (stisk osy)

- Životnost min. 30.000 cyklů

- Délka osy cca 20 až 30 mm

- Délka závitu cca 5 až 8 mm

  - Digitální čidlo teploty

- Klon, nebo originál čidla teploty DS18B20.

- Teplotní rozsah minimální: -50 až +120 °C.

- Přesnost: 0,2°C.

- Napájení: 3,0 až 5,5V

- Délka kabelu min.: 1 m, voděodolné provedení

- Velikost nerezové části: ø6 x50 +- 5 mm

- Průměr kabelu: 4 mm

- Zapojení vodičů: červená: VDD, černá: GND, žlutá: DQ

  - Analogové čidlo teploty

- Termistor typu NTC.

- Čidlo: NTC 10k±1% 3950

- Rozsah měření minimální: -20 až 105 °C

- Délka kabelu min.: 1m

- Velikost sondy: d5 x 25 +- 5 mm

- B-konstanta: 3950K -/+ 1%

- Typický rozptyl 5mW/ °C

- Izolace sondy: >100 MΩ

  - T+RH čidlo

- Digitální senzor kombinující měření teploty mezi 0-60 °C a vlhkosti od 20% do 90% RH.

- Čidlo: NTC 1

- Napájení min. rozsah: 3,5 - 5VDC

- Rozsah měření vlhkosti min.: 20-90% RH

- Rozsah měření teploty min.: 0 až +60 st.C

- Přesnost měření vlhkosti min.: 5.0% RH

- Přesnost měření teploty min.: 2 st. C

- Piny: VDD, DATA, GND

- Velikost: 28x12x8mm +- 2 mm ve všech osách

Cena bez DPH……………………………..

DPH ….%.................................................

Cena včetně DPH…………………………

V				Dne:

Podpis: