Příloha č. 5 zadávací dokumentace – požadavky na nabízené stroje

Specifikace směšovače vody:

Přístroj s pláštěm z nerezové oceli a regulací teploty pomocí termostatu

Rozsah dávkování		0,1 – 999 l

Rozsah teploty			1 – 80 °C

Rychlost dávkování		až 20l/min

Tlak vody			2 – 4 bar

Přesnost dávkování		cca 1 %

Přesnost teploty		cca 1 %

Vodní přípojka 			3/4‘ vnější závit

Napájení			230V/50 Hz/ 40W

Rozměry š/v/h (mm)		cca 270/295/190

Specifikace rohlíkovacího stroje:

Dvouřádkový, plátýnkový stroj

Rozměry š/h/v (mm)		cca 810/ 670/ 1200

Výkon při 60g (ks/hod)		3000

Rozsah gramáže		20 – 600 g

Šířka plátna			500 mm

Výška zdvihu válců		3 mm

Příkon				cca 0,37 kW

Jmenovité napětí		3 x 400 V

Specifikace děličky těsta:

Hydraulický automatický dělící stroj s elektronickým řízením, čtyřbodové vedení hlavy s tlumiči nárazů.

Čistící program.

Osazení kolečky pro snadnou manipulaci a stabilizační nožky pro bezpečné ukotvení.

Rozměry š/h/v (mm)		660 x 700 x 1450

Výkon (ks/hod)			3600

Rozsah gramáže 		40 – 135 g

Kapacita těsta			4 kg

Počet klonků			30 ks

Specifikace rozvalovacího stroje:

Manuální rozvalovací stroj se snadným složením ramen. Ruční nastavení mezery válců pomocí posuvné kliky, pohon pásu ručně pomocí kolébkové páky.

Rychlost (cm/sec)		50

Šířka pásu 			cca 500 mm

Délka pásu 			max. 750 mm

Hmotnost 			max. 90 kg