# Příloha č. 2 ZD Specifikace plnění

# Příloha č. 1 podepsané smlouvy

# Požadavky na zpracování nabídky

K prokázání skutečnosti, že nabídka odpovídá požadované kvalitě a nabízené dílo/zboží je v souladu s požadavky zadavatele, předloží Uchazeč ve své nabídce popis díla/zboží, ve kterém uvede obchodní název výrobku, specifikaci jednotlivých položek a detailní specifikaci rozsahu nabízených služeb tak, aby bylo možné jednoznačně určit, zda nabídka splňuje požadavky Zadavatele či nikoliv. Deklarované funkce a technické parametry musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem. Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky.

Veškeré nabízené zboží včetně jeho všech použitých vnitřních součástí musí být originální, nově vyrobené, nepoužité, určené pro český trh a Zadavatele. V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první a jediný uživatel zboží.

Je-li součástí produktů SW či FW, pak se musí jednat o verze, které jsou standardní, běžně dostupné a určené k produkčnímu použití. Není dovoleno použití beta verzí, neoficiálních verzí ani SW/FW se zákaznickými úpravami.

Zařízení bude registrováno po celou dobu trvání servisního kontraktu v systému výrobce a servisní služby související bude zajišťovat jeho výrobce.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Pozn. zadavatele: V polích označených zadavatelem „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“ uchazeč uvede název a typ/model nabízeného plnění a podrobný popis, ze kterého bude jasně zřejmé, že nabízené plnění splňuje uvedené technické požadavky.

Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce pro Zadavatele tak, aby v případě závady, kterou není Uchazeč schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze SW/FW přímo ze stránek výrobce, na základě zaregistrování čísla aktivovaného servisního kontraktu.

Požadujeme dodávku jednoho komplexně funkčního celku, včetně instalace a implementace v areálech školy Pionýrská a Vranovská.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

# Switche pro páteřní LAN infrastruktur – TYP A

Požadujeme dodávku 3ks identických switchů pro páteřní LAN infrastrukturu včetně všech potřebných prvků pro mon-táž do RACKu, propojovací kabelů (LAN, SFP+, …), napájecích kabelů a všech dalších potřebných součástí pro realizaci.

| Výrobce / typ (LAN switch TYP A) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| --- | --- |
| Odkaz na specifikaci výrobce (datasheet, webový odkaz) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Provedení a typy portů | -- |
| Třída zařízení L2/L3 | Ano |
| Formát zařízení s montáží do racku | Ano |
| Velikost zařízení | Max 1U |
| Počet portů OOB | Min1 |
| Počet 10Gbit/s copper ports (combo with SFP+) | Min 2 |
| Počet portů 10Gbit/s porty s možností osazení SFP+ | Min 12 |
| Plná propustnost portů (wirespeed) | Ano |
| Celková propustnost přepínače | Min. 240Gbps |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | Ano |
| Časové nastavitelný provoz portů | Ano |
| L2 vlastnosti přepínaní | -- |
| Značkování VLAN dle standardu 802.1Q (VLAN tagging) | Ano |
| Ochranní mechanismu detekce jednosměrné komunikace (UDLD) | Ano |
| Podpora 802.1s (MSTP) | Ano |
| Podpora 802.1w (RSTP) | Ano |
| Standardní výbava ochrany portů protokolu STP pomocí konfigurace BPDU, Loop a Root guard mechanizmů | Ano |
| Podpora alespoň 4093 aktivních VLAN | Ano |
| Podpora privátních VLAN anebo izolace komunikace koncového zařízení v dané VLAN | Ano |
| Podpora mapování VLAN 1:1 | Ano |
| Podpora dvojitého značkováni VLAN pro vytvoření páteřní logické segmentace s možností připojování pracovišť bez potřeby rekonfigurace stávajících LAN segmentů | Ano |
| Podpora velkých rámců (Jumbo) 9000 bajtů | Ano |
| L3 vlastnosti | -- |
| Podpora statického směrováni | Ano |
| Možnost nastavit IPv4 adresu na fyzický port, agregovaný port a přepínaný virtuální port | Ano |
| Podpora IPv6 směrování | Ano |
| Vlastnosti stohování | -- |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | Min 4 |
| Kapacita stohovacího propojení podle počtu portů a prvků v stohu, alespoň 20Gb | Ano |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem | Ano |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | Ano |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | Ano |
| Minimální 8 portů v jedné skupině dle standardu IEEE 802.3ad | Ano |
| Alespoň 8 skupin pro seskupování portů | Ano |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) minimálně pro statické směrování | Ano |
| Zabezpečení a řízení komunikace | -- |
| Podpora QoS, 8 hardwarových front, klasifikace provozu do tříd |  |
| Možnost omezovat rychlost přenosu dat | Ano |
| Podpora 802.1x včetně automatického přiřazování VLAN | Ano |
| Podpora web autentifikace pro řízení přístupu do sítě | Ano |
| Podpora ochrany DHCP serveru (DHCP snooping) a včetně podpory filtrace provozu na základě zdrojové adresy | Ano |
| Podpora ochrany proti posílání neplatných ARP dotazů | Ano |
| Integrovaná ochrana zařízení proti DoS | Ano |
| Ostatní požadavky | -- |
| Podpora zrcadlení portů (SPAN) | Ano |
| Podpora zrcadlení VLAN na port (analýza komunikace v dané VLAN) | Ano |
| Podpora správa přes web a SSH protokol pomocí CLI (příkazové řádky) | Ano |
| Podpora SNMP v1,2 a 3, Syslog | Ano |
| Přístup ke konzolovému portu z přední strany přepínače | Ano |
| Podpora RADIUS a TACACS autentifikace | Ano |
| Požadavky na záruku, servis a ostatní parametry | -- |
| Možnost bezplatný upgrade firmware dostupný přes web výrobce. | Ano |
| Minimální záruku požadujeme po dobu 60 měsíců. | Ano |
| Nové doposud nepoužité zařízení určené pro CZ Trh | Ano |
| Release date pro tento produkt | Ne starší než rok 2023 |
| Minimální záruku a podpora produktu | Alespoň 60 měsíců, požadujeme zcela nové doposud nepoužité zboží určené pro CZ trh |
| Instalace a konfigurace | Požadujeme realizaci instalace a konfigurace v místě plnění dle požadavků zadavatele. Požadujeme montáž do racku včetně dodávky montážního materiálu. |

# Switche pro páteřní LAN infrastruktur – TYP B

Požadujeme dodávku 1ks switche pro páteřní LAN infrastrukturu včetně všech potřebných prvků pro montáž do RACKu, propojovací kabelů (LAN, SFP+, …), napájecích kabelů a všech dalších potřebných součástí pro realizaci.

| Výrobce / typ (LAN switch TYP B) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| --- | --- |
| Odkaz na specifikaci výrobce (datasheet, webový odkaz) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Provedení a typy portů | -- |
| Třída zařízení L2/L3 | Ano |
| Formát zařízení s montáží do racku | Ano |
| Velikost zařízení | Max 1U |
| Počet portů OOB | Min1 |
| Počet 10Gbit/s copper ports (combo with SFP+) | Min 4 |
| Počet portů 10Gbit/s porty s možností osazení SFP+ | Min 24 |
| Plná propustnost portů (wirespeed) | Ano |
| Celková propustnost přepínače | Min. 480Gbps |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | Ano |
| Časové nastavitelný provoz portů | Ano |
| L2 vlastnosti přepínaní | -- |
| Značkování VLAN dle standardu 802.1Q (VLAN tagging) | Ano |
| Ochranní mechanismu detekce jednosměrné komunikace (UDLD) | Ano |
| Podpora 802.1s (MSTP) | Ano |
| Podpora 802.1w (RSTP) | Ano |
| Standardní výbava ochrany portů protokolu STP pomocí konfigurace BPDU, Loop a Root guard mechanizmů | Ano |
| Podpora alespoň 4093 aktivních VLAN | Ano |
| Podpora privátních VLAN anebo izolace komunikace koncového zařízení v dané VLAN | Ano |
| Podpora mapování VLAN 1:1 | Ano |
| Podpora dvojitého značkováni VLAN pro vytvoření páteřní logické segmentace s možností připojování pracovišť bez potřeby rekonfigurace stávajících LAN segmentů | Ano |
| Podpora velkých rámců (Jumbo) 9000 bajtů | Ano |
| L3 vlastnosti | -- |
| Podpora statického směrováni | Ano |
| Možnost nastavit IPv4 adresu na fyzický port, agregovaný port a přepínaný virtuální port | Ano |
| Podpora IPv6 směrování | Ano |
| Vlastnosti stohování | -- |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | Min 4 |
| Kapacita stohovacího propojení podle počtu portů a prvků v stohu, alespoň 20Gb | Ano |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem | Ano |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | Ano |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | Ano |
| Minimální 8 portů v jedné skupině dle standardu IEEE 802.3ad | Ano |
| Alespoň 8 skupin pro seskupování portů | Ano |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) minimálně pro statické směrování | Ano |
| Zabezpečení a řízení komunikace | -- |
| Podpora QoS, 8 hardwarových front, klasifikace provozu do tříd |  |
| Možnost omezovat rychlost přenosu dat | Ano |
| Podpora 802.1x včetně automatického přiřazování VLAN | Ano |
| Podpora web autentifikace pro řízení přístupu do sítě | Ano |
| Podpora ochrany DHCP serveru (DHCP snooping) a včetně podpory filtrace provozu na základě zdrojové adresy | Ano |
| Podpora ochrany proti posílání neplatných ARP dotazů | Ano |
| Integrovaná ochrana zařízení proti DoS | Ano |
| Ostatní požadavky | -- |
| Podpora zrcadlení portů (SPAN) | Ano |
| Podpora zrcadlení VLAN na port (analýza komunikace v dané VLAN) | Ano |
| Podpora správa přes web a SSH protokol pomocí CLI (příkazové řádky) | Ano |
| Podpora SNMP v1,2 a 3, Syslog | Ano |
| Přístup ke konzolovému portu z přední strany přepínače | Ano |
| Podpora RADIUS a TACACS autentifikace | Ano |
| Požadavky na záruku, servis a ostatní parametry | -- |
| Možnost bezplatný upgrade firmware dostupný přes web výrobce. | Ano |
| Minimální záruku požadujeme po dobu 60 měsíců. | Ano |
| Nové doposud nepoužité zařízení určené pro CZ Trh | Ano |
| Release date pro tento produkt | Ne starší než rok 2023 |
| Minimální záruku a podpora produktu | Alespoň 60 měsíců, požadujeme zcela nové doposud nepoužité zboží určené pro CZ trh |
| Instalace a konfigurace | Požadujeme realizaci instalace a konfigurace v místě plnění dle požadavků zadavatele. Požadujeme montáž do racku včetně dodávky montážního materiálu. |

# Switche pro LAN infrastruktur – TYP C

Požadujeme dodávku 10ks identických switchů pro LAN infrastrukturu včetně všech potřebných prvků pro montáž do RACKu, napájecích kabelů.

| Výrobce / typ (LAN switch TYP C) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| --- | --- |
| Odkaz na specifikaci výrobce (datasheet, webový odkaz) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Provedení a typy portů | -- |
| Třída zařízení | L2/L3 |
| Formát zařízení | Rack mount |
| Velikost zařízení | Max 1U |
| Počet portů OOB | Min1 |
| Počet 1 gigabit portů RJ-45 | Min 48 |
| Počet portů 10Gbit/s porty s možností vložení SFP+ modulu | Min 4 |
| Plná propustnost portů (wirespeed) | Ano |
| Celková propustnost přepínače | Alespoň 176Gbps |
| Podpora standardu pro napájení portů 802.3at nebo vyšší | Ano, na všech metalických portech |
| L2 vlastnosti přepínaní | -- |
| Značkování VLAN dle standardu 802.1Q (VLAN tagging) | Ano |
| Ochranní mechanismu detekce jednosměrné komunikace (UDLD) | Ano |
| Podpora 802.1s (MSTP) | Ano |
| Podpora 802.1w (RSTP) | Ano |
| Standardní výbava ochrany portů protokolu STP pomocí konfigurace BPDU, Loop a Root guard mechanizmů | Ano |
| Podpora VLAN | Min. 4093 |
| Podpora privátních VLAN anebo izolace komunikace koncového zařízení v dané VLAN | Ano |
| Podpora mapování VLAN | Ano VLAN 1:1 |
| Podpora dvojitého značkováni VLAN pro vytvoření páteřní logické segmentace s možností připojování pracovišť bez potřeby rekonfigurace stávajících LAN segmentů | Ano |
| Podporovaná velikost paketů | Až do velikosti 9000 bajtů (jumbopacket) |
| L3 vlastnosti | -- |
| Podpora statického směrováni | Ano |
| Minimální počet statických cest | Alespoň 990 |
| Možnost nastavit IPv4 adresu na fyzický port, agregovaný port a přepínaný virtuální port | Ano |
| Podpora IPv6 směrování | Ano |
| Vlastnosti stohování | Ano, podpora stohování pomocí 1 IP |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | Min 4 zařízení |
| Kapacita stohovacího propojení podle počtu portů a prvků v stohu | Alespoň 10Gb na jeden stohovací port |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem | Ano |
| Jednotná konfigurace stohu | Alespoň následující podpora: IP adresa, vzdálená správa, konfigurační soubor |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | Ano |
| Minimální 8 portů v jedné skupině dle standardu IEEE 802.3ad | Ano |
| Alespoň 8 skupin pro seskupování portů | Ano |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) minimálně pro statické směrování | Ano |
| Zabezpečení a řízení komunikace | -- |
| Podpora QoS, 8 hardwarových front, klasifikace provozu do tříd | Ano |
| Možnost omezovat rychlost přenosu dat | Ano |
| Podpora 802.1x včetně automatického přiřazování VLAN | Ano |
| Podpora web autentifikace pro řízení přístupu do sítě | Ano |
| Podpora ochrany DHCP serveru (DHCP snooping) a včetně podpory filtrace provozu na základě zdrojové adresy | Ano |
| Podpora ochrany proti posílání neplatných ARP dotazů | Ano |
| Integrovaná ochrana zařízení proti DoS | Ano |
| Ostatní požadavky | -- |
| Podpora zrcadlení portů (SPAN) | Ano |
| Podpora zrcadlení VLAN na port (analýza komunikace v dané VLAN) | Ano |
| Podpora správa přes web a SSH protokol pomocí CLI (příkazové řádky) | Ano |
| Podpora SNMP v1,2 a 3, Syslog | Ano |
| Přístup ke konzolovému portu z přední strany přepínače | Ano |
| Podpora RADIUS a TACACS autentifikace | Ano |
| Podpora Sflow agenta | Ano |
| Požadavky na záruku a servis | -- |
| Release date pro tento produkt | Ne starší než rok 2023 |
| Možnost bezplatný upgrade firmware dostupný přes web výrobce. | Ano, po celou životnost zařízení |
| Minimální záruku a podpora produktu | Záruka alespoň 60 měsíců, požadujeme zcela nové doposud nepoužité zboží určené pro CZ trh |
| Instalace a konfigurace | Požadujeme realizaci instalace a konfigurace v místě plnění dle požadavků zadavatele. Požadujeme montáž do racku včetně dodávky montážního materiálu. |

# Společné parametry - switche pro páteřní LAN infrastruktur a pro LAN infrastrukturu

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Veškeré switche požadujeme jako jeden komplexně funkční celek | Požadujeme LAN a páteřní LAN switche od jednoho výrobce |
| Spoje mezi aktivními prvky | Minimální rychlost 10Gbit |
| Použitá technologie optických sítí a použité SFP+ vložky | SM duplex, minimální rychlost 10Gbit |
| Centralizovaný management pro LAN infrastrukturu | Ano pro všechny LAN prvky |
| Možnost vzdáleného upgrade prostřednictvím managementu | Ano |
| Podpora centralizovaného managementu | Minimálně po dobu životnosti switchů v bezplatné formě |
| Možnost aktualizace SW centralizovaného managementu | Ano, bezplatně z webu výrobce |
| Forma instalace centralizovaného managementu | Alespoň VmWare appliance nebo appliance pro Hyper-V, instalační balík pro Linux (alespoň pro UBUNTU) |
| Z důvodu již provozované LAN infrastruktury v areálu Vranovská, požadujeme shodného výrobce aktivních prvků typu A a B se switchi provozovanými v areálu Vranovská (jedná se o prvky CISCO) | Ano, požadujeme shodného výrobce aktivních prvků |
| Instalace a konfigurace SW pro centralizovaný management LAN prvků | Ano v minimálním rozsahu instalace a následné integrace všech LAN a páteřních LAN switchů |

# Switch pro konektivitu areálu – TYP D

| Výrobce / typ (LAN switch TYP D) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| --- | --- |
| Odkaz na specifikaci výrobce (datasheet, webový odkaz) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

| Parametr | Minimální požadavek |
| --- | --- |
| Provedení | K montáži do 19" „racku“, výška prvku max 1U |
| Počet napájecích zdrojů | Minimálně 2 |
| Počet a typ portů | Alespoň12x portů s podporovanou rychlostí 10/25Gbit nebo vyšší s rozhraním SFP28 Minimálně 3 porty s podporovanou rychlostí alespoň 10/25/40/50/100 Gbit s rozhraním QSFP28 |
| Podpora přenosu dat na 100Gbit portech | Požadujeme minimální podporu přenosu 100Gbit, 2x 50 Gbit, 1x 40Gbit, 4x 25Gbit, 4x 10Gbit s podporou „split port“ pro kabely typu breakout |
| RAM / úložiště / packet buffer | Min. 8GB RAM Min. 16GB SSD Min. 32MB |
| Spotřeba | Maximální spotřeba nepřesáhne 400W |
| Management | Alespoň WebManagement a CLI |
| Záruka / podpora FW (OS) | Minimálně 60 měsíců s podporou typu NBD Požadujeme podporu na bezplatný upgrade a update FW (OS) po dobu platnosti záruky Požadujeme podporu na funkcionality HW, ale i FW (OS) od výrobce po dobu platnosti podpory Z pohledu bezpečnosti nesouhlasíme s dodávkou OS / FW ve formě opensource Požadujeme dodávku nového doposud nepoužitého zboží určeného pro CZ trh. Požadujeme technickou podporu výrobce v českém jazyce. |
| Ostatní | Z důvodu kompatibility požadujeme shodný aktivní prvek s lokalitou Vranovská, kterým bude realizován propoj budov z lokality Vranovská (řada DELL S5200). Požadujeme montáž do racku včetně dodávky montážního materiálu. |

# QSFP28 a SFP+ moduly, DAC kabely, optické patch kabely

Požadujeme dodávku nových doposud nepoužitých výrobků. Uvedené prvky musí tvořit se switchi jeden komplexně funkční celek a to jedna plně funkční LAN infrastruktura. Na uvedené prvky požadujeme záruku minimálně 50 měsíců. DAC kabely, QSFP28 a SFP+ moduly požadujeme se zaručenou kompatibilitou s aktivními prvky do kterých budou použity, požadujeme z důvodu řešení možných problému jednoho výrobce těchto prvků.

| Typ | délka spoje | určeno pro typ switche (pro typ zařízení) | přenosová rychlost | počet ks (osazené) | počet ks (rezerva) | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFP+ vložka | Nepřesáhne 2km | A, B | 10Gbit | 16 | 2 | SFP+ vložky pro switch typu A a C tvoří vždy po párech optický spoj realizovaný na 2 SM vláknech s rychlostí 10 Gbit se zakončením LC. Požadujeme dodávku SFP+ modulů shodných parametrů pro jeden typ switche. |
| SFP+ vložka | Nepřesáhne 2km | D | 10Gbit | 8 | 1 |  |
| DAC kabel | min. 2m | A-C | 10Gbit | 54 | 2 |  |
| DAC kabel | min. 10m | B-C | 10Gbit | 8 | 1 |  |
| DAC kabel | min. 3m | D-WLC kontroler | 10Gbit | 2 |  | Nutno dodržet kompatibilitu kódování zakončení kabelu |
| QSFP28 vložka | nepřesáhne 10km | D-D | 100Gbit | 2 | - | tyto 2ks tvoří jeden spoj na technologii 1 vlákna SM - tedy je požadována strana A a B |
| -- |  |  |  |  |  |  |
| optický patch kord | alespoň 2m |  | 100Gbit | 24 | 4 | konektor LC-PC / LC-APC (modrá a zelená strana) duplex |
| optický patch kord | alespoň 2m |  | 100Gbit | 10 | 2 | konektor LC-APC / LC-APC (zelená a zelená strana) duplex |

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

# Záložní zdroje a příslušenství

Požadujeme dodávku 2 identických kusů záložních zdrojů včetně management karty a senzoru prostředí a příslušenství.

| Výrobce / a typová označení jednotlivých komponent | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| --- | --- |
| Odkazy na specifikaci výrobce (datasheety, webové odkazy) – bude uvedeno pro každý komponent | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

| Parametr | Minimální požadavek |
| --- | --- |
| Provedení | Volně stojící nebo rack mount (max 3U) záložní zdroj |
| Výkon | Alespoň 2100VA |
| Grafický display s možností zobrazení základní parametrů | Ano |
| Baterie a jejich management | Bateriový management, možnost autotestu (vazba na komunikační display) Možnost výměny baterii bez nutnosti odstavení záložního zdroje |
| Výstup | 2 samostatné skupiny výstupních zásuvek |
| Podpora virtualizace | Ano, pomocí SW pro platformu Windows a VmWare |
| Možnost nouzového vypnutí | Podporou kontaktu pro nouzové vypnutí |
| Nutná kompatibilita se stávajícím řešení | Ano, se SW pro management zařízení Eaton (je provozováno na stávající infrastruktuře), jsou provozovány záložní zdroje Eaton s managementem |
| Konektivita management karty | Podpora rychlosti alespoň 1Gbit na portu RJ45 s podporou auto sense |
| Senzory prostředí | Alespoň jeden kombinovaný senzor prostředí pro měření veličin vlhkost a teplota s integrovaným alespoň dvěma kontakty NO/NC Možnost připojení alespoň 3 kombinovaných senzorů |
| Komunikační protokoly | Minimálně následující: HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP |
| Příslušenství | Rozvodnice s alespoň 8 zakončeními IEC, s managementem umožňující vypnutí/zapnutí portu. Požadujeme stejného výrobce jako výrobce záložních zdrojů. |
| Ostatní | Veškerá potřebná kabeláž, redukce a jiné příslušenství nutné pro zprovoznění, zapojení a následný běh serverů, pole a switchů (powercord, propojovací přívodní kabel mezi rozvodnice a záložní zdroj, propojovací silové kabely, LAN kabely, kabely pro připojení senzorů…) |
| Záruka | Požadujeme minimální záruku po dobu 24 měsíců |
| Dodávka | Požadujeme nové doposud nepoužité zboží určené pro CZ trh |
| Instalace a konfigurace | Požadujeme instalaci a konfiguraci v místě plnění, dle požadavků zadavatele s vazbou na SW Eaton. Požadujeme montáž do racku, integraci do SW eaton. |

# WiFi kontroler

Požadujeme dodávku 1ks WiFi kontroleru, se zachováním plné kompatibility zaručující možné sjednocení se stávajícím systémem provozovaným v areálu Vranovská, kde jsou provozovány AP CISCO podporující normu 802.1AC s pevným kontrolerem.

| Výrobce / typ (WiFi kontroler) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| --- | --- |
| Odkaz na specifikaci výrobce HW (datasheet, webový odkaz) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Odkaz na specifikaci výrobce – servisní kontrakt (datasheet, webový odkaz) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Odkaz na specifikaci výrobce – licence pro AP (datasheet, webový odkaz) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

| Parametr | Minimální požadavek |
| --- | --- |
| Provedení | Rackmout max 1U |
| Konektivita | Alespoň 4x 1 / 2,5Gbit metalické porty, 2x SFP+ port alespoň 1xUSB 3.0, 1x micro USB, 1x OOB port |
| Podpora redundance | Ano, nativní přes alespoň 1 port ethernet |
| Napájení | Externí nebo interní zdroj |
| Podpora WLAN | Minimálně 4093 |
| Podpora VLAN | Minimálně 4093 |
| Minimální počet připojitelných přístupových bodů | Alespoň 250 |
| Počet souběžně připojených klientů | Alespoň 5000 |
| Možnost aplikace rozšiřující licence | Ano – rozšíření počtu AP, rozšíření počtu připojených klientů |
| Podpora přístupových bodů s normami | Alespoň 802.1ac Wave 1 a Wave 2, 802.1ax |
| Ochrana přístupu pro management | Alespoň možnost interního kombinace jméno/heslo, vazba na RADIUS server |
| Podpora zabezpečení WLAN | Alespoň WPA, WPA2, WPA3 i ve verzích ent. |
| Minimální propustnost | Alespoň 5Gbit |
| Minimální požadavky na podporované ověřování a autorizace | 802.1X, RADIUS (podpora MS NPS), PPP EAP-TLS,EAP, Web autorizace, podpora RADIUS Accounting |
| Podpora management rozhraní | Alespoň HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, MIB, RMON MIB, NETCONF, management pomocí sériového portu |
| Záruka na kontroler | Požadujeme minimální záruku formou podpory výrobce alespoň v pracovních dnech v běžné pracovní době formou NBD (zajištění přímo výrobce). Požadujeme záruku registrovanou přímo na odběratele s platností po dobu 36 měsíců. |
| Spjatá záruka na připojená AP | Požadujeme dodávku potřebného počtu licencí s podporou na 36 měsíců řešenou přímo výrobcem (celkem 60ks). Kde po uplynutí podpory budou licence pevné a umožní další fungování WiFi systému bez dalších možných nákladů. |
| Upgrade a update | Požadujeme bezplatný upgrade FW pro kontrolér i spjatá AP po dobu minimálně 36 měsíců od data předání a to formou bezplatného přístupu na portál výrobce s možností realizace updgrade nebo update svépomocí. Záruční a servisní kontrakt musí být uzavřen pro koncového odběratele - zadavatele. |
| Požadovaná kompatibilita | Požadujeme kompatibilitu se stávajícím systémem na platformě CISCO, který je provozován v areálu Vranovská (CISCO AP1832 a CISCO AP 9115) |
| Instalace a konfigurace | Požadujeme instalaci a konfiguraci v místě plnění, dle požadavků zadavatele (definováno v bodě instalace a implementace). Požadujeme montáž do racku – dodávka musí obsahovat i montážní prvky. |

# Společné parametry – switche TYP A, TYP B, TYP C a WiFi kontroler

Zadavatel může odmítnout převzetí dodávky na základě kontroly výrobních čísel dodaných produktů a čísla servisního kontraktu u výrobce. V případě, že bude zjištěno, že dodané prvky nejsou primárně určeny pro CZ trh nebo servisní kontrakt nesplňuje rozsah uvedený v zadávací dokumentaci, nebude dodávka převzata jako způsobilé plnění. V případě, že Uchazeč při plnění dodá potvrzení výrobce prvků a servisního kontraktu potvrzující splnění požadavků způsobilosti dodávky dle zadávací dokumentace, bude tento krok brán jako plnohodnotná náhrada kontroly výrobních čísel a servisního kontraktu u výrobce.

# Instalace a konfigurace

Instalace switchů bude provedena v místě plnění (areál Pionýrská).

Konfigurace propoje mezi budovami bude řešena jak v areálu Pionýrská, tak v areálu Vranovská.

Požadujeme provedení následujících úkonů:

Montáž switchů do racků
propojení switchů patch kabely do patch panelů

Integraci a konfiguraci se switchi pro kamerový systém a podpůrné systémy (8ks C1300-48P-4X)
konfigurace potřebných VLAN (cca 20)
nastavení management VLAN, pro SNTP, LOG, https a SSL přístup k managementu switch …
propojení mezi switche pro konektivitu a páteřními switchi bude provedeno vždy 2 linkami spojenými do LAG (spoje mezi switchi C a A řešeny SFP+ moduly)
propoj mezi páteřními switchi a přístupovými LAN switchi bude realizováno vždy 2 propoji na rychlosti 10Gbit ve spojení LAG (spoje mezi switchi A a B)

Přístupové prvky budou vždy v rámci jednoho racku spojeny do kruhu pomocí 10Gbit linky (konfigurace RSTP nebo obdobných metod pro zabránění tvorby smyček)

Spoje mezi páteřními switchi (A-A) budou řešeny do kruhu pomocí SFP+ modulů (konfigurace RSTP nebo obdobných metod pro zabránění tvorby smyček)

Bude provedena vazba na RADIUS server s dynamickým přiřazováním VLAN dle MAC base autority

instalaci poslední verze FW pro veškeré prvky

vytvoření pravidel pro pravidelné zálohování konfigurací s retencí 1 den (SW pro instalaci serverů – zadavatel disponuje licencemi Windows 2022 server které může poskytnout pro instalaci potřebných komponent. Pokud uchazeč potřebuje jinou variantu SW musí jej zohlednit v ceně dodávky)

nastavení IP adres pro management prvků

instalace dohledového systému pro dohled nad LAN infrastrukturou (z důvodu znalosti požadujeme dodávku již provozovaného systému pro dohled – PRTG Network monitor), včetně vytvoření šablon pro jednotlivé prvky a vytvoření vizuální mapy sítě s identifikací stavů na uplink portech s notifikací při výpadku nebo při nestandardních stavech

instalaci SW pro jednotný management switchů (týká se switchů pro páteřní LAN infrastrukturu a LAN infrastrukturu)

instalace a konfigurace kontroleru pro wifi management (4 separátní SSID, vazba na VLAN, autorizace pomocí NPS, konfigurace a instalace captive portálu, guest WiFi, integrace s MS AD, integrace AP do systému …)

Integrace celého systému aktivních prvků v areálu Pionýrská se systémem v areálu Vranovská

Konfigurace přístupů do managementu prvků v vazbou na MS AD

Instalace WiFi kontroleru bude realizována v areálu Vranovská

zaškolení obsluhy po provedení instalace a konfigurace
vytvoření a předání základní dokumentace k realizované zakázce

Instalace, konfigurace a připojení zadavatele do systému EDUROAM v aktivním módu, včetně instalace a konfigurace potřebných komponent (SW pro instalaci serverů – zadavatel disponuje licencemi Windows 2022 server které může poskytnout pro instalaci potřebných komponent. Pokud uchazeč potřebuje jinou variantu SW musí jej zohlednit v ceně dodávky)

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

# Poznámka ke specifikaci dodávky

# Veškerá zařízení požadujeme pro CZ trh a plně kompatibilní s elektrickou sítí v ČR.

# (Pozn. Při dodání zboží určených pro EU trh není možno zaručit tuto kompatibilitu (například nekompatibilní zásuvkové vidlice u produktů určených pro Itálii nebo pro Dánsko, kdy Itálie a Dánsko a následně produkty pro Itálii nebo Dánsko splňují požadavky pro EU trh).