Příloha č. 4 Technická specifikace

Technická specifikace

veřejná zakázka „Dodávka exponátů včetně instalace v rámci projektu

Moravian Science Centre Brno II. etapa“

- Koncepce a průvodní text

Technická specifikace (dále také „dokument“) je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka exponátů včetně instalace v rámci projektu Moravian Science Centre Brno 
II. etapa“. Hlavním cílem dodávky je rozšíření expozice ve VIDA! science centru o nové exponáty, včetně veškeré instalace a prvků nutných k bezproblémovému provozu exponátů vč. poskytnutí licencí na dobu min. 10 let ve VIDA! science centru na Křížkovského 554/12, 603 00, Brno.

Dokument je členěn do 5 kapitol.:

- První kapitola obsahuje základní informace a uvádí základní členění dokumentu.

- V druhé kapitole je obecně popsáno fungování expozice z architektonického pohledu včetně ideových souvislostí a přesahů expozice.

- Třetí kapitola popisuje hlavní cíl dodávky s nastíněným průběhem a hlavními milníky. Kapitola technicky specifikuje 6 exponátů. Dále je popsáno prostředí instalace a esenciální požadavky kladané na exponáty.

- Ve čtvrté kapitole je uveden výkaz výměr.

- V páté kapitole jsou uvedeny přílohy dokumentu.

- Architektonické řešení expozice

  - Koncepce návrhu

Navržené řešení expozice ve VIDA! science centru vychází z hlavní myšlenky vtáhnout návštěvníka do procesu bádání, principu přírodních a vědeckých postupů, vynálezů. Celá expozice se tak stává velkým exponátem, prostorem pro hru, objevování a učení. Bezbariérovost/přístupnost expozice je jedním z hlavních témat návrhu, proto je řešení navrženo v jedné úrovni. Volnost pohybu a prolnutí témat je důležitým momentem expozice. Je tu nabídnuta logická cesta mezi exponáty, ale není zavržena cesta pocitová – náhodná. Podporujeme tím možnost vytvoření si vlastní cesty expozicí – vlastního myšlenkového postupu.

  - Výtvarné architektonické a dispoziční řešení expozice

Návštěvník vstupuje do mnohovrstevnaté otevřené krajiny, z které vyrůstají nebo nad ní levitují geometrické objekty, přístroje, trubice, konstrukce, lana, pružiny, balóny, kolo na laně, mraky, víry. Prohlédneme krajinou a cítíme její barevnou proměnlivost (jednotlivým tématům v expozici jsou přiřazeny barvy). Na začátku expozice nás upoutá objekt mrak, ze kterého prší. Déšť padá do vodního koryta. Řeka je hlavním prvkem expozice stejně jako podstatou slova Morava. V Planetě je amorfním tokem s vodními exponáty a hrou. V Civilizaci regulovanou řekou sloužící k přepravě nákladu, lidí a energie. V Člověku je cévním tokem složeným z červených a bílých krvinek. V Mikrosvětě se tok krvinek mění v proud elementárních částic a nakonec se tekutina vypařuje zpět do vzduchu. Cyklus se uzavírá. Koncept výstavy tak v různých měřítcích symbolizuje koloběh vody na Zemi.

Barvy v expozici hrají důležitou roli. Jak již bylo řečeno, jednotlivým tematickým okruhům jsou přiřazeny barevné odstíny:

- Planeta – modrý,

- Civilizace – oranžový,

- Člověk – červený,

- Mikrosvět – fialový,

- Dětské science centrum – několik různých barev.

Pro identifikaci zařazení exponátu do daného tematického okruhu je vždy hrana fundusu/soklu exponátu vybavena barevným pásem s příslušnou tematickou barvou zvýrazňující geometrii tvaru fundusu/soklu.

Jednotlivé exponáty jsou v tematických okruzích řazeny logicky dle podtémat. Na hranicích tematických části se snažíme k sobě vždy přiradit exponáty, které mají z těchto dvou tematických okruhů k sobě nejblíže.

Na konci expozice může návštěvník vyjet po eskalátoru na ochoz (galerii). Z něj se nabízí celkový pohled na krajinu exponátů. U interaktivního panelu je možné si virtuálně projít celou expozici ještě jednou, případně si vybrat detaily a informace o jednotlivých exponátech i koncepci, zamyslet se nad smyslem jevu a děje. Také je možné přehrát si svoje data, vyhodnotit je a rovnou odeslat na svoji e-mailovou adresu nebo facebook.

Expozice ve VIDA! science centru je působivá, funkční, interaktivní, vizionářská a tvořivá. Základním posláním pro návštěvníka je kontakt s přírodním fenoménem za pomocí interakce s exponátem. To znamená, že každý exponát má přesně definovaný jev, který má návštěvník možnost zkoumat za pomocí vlastní interakce s exponátem. Interakcí však není myšleno čtení/poslech doprovodných textů (popisků) nebo studium v klasickém slova smyslu. Expozice předává přímou zkušenost nikoliv teoretické informace o jevech a zákonitostech.

  - Základní idea expozice

Cílem provozovatele VIDA! science centra je nekonvenčním způsobem předávat praktickou zkušenost s přírodními jevy a jejich aplikacemi. K tomu slouží takzvané interaktivní exponáty. Slovo interaktivní je v prostředí muzeí a science center mnohokrát skloňováno, proto je vhodné uvést, co v našem kontextu interaktivním exponátem rozumíme. Bohužel krátká definice nevystihuje podstatu, a proto následuje výčet vlastností, co neshledáváme jako interaktivní:

- Moderní grafika

- Faktické informace

- Multimediální animace

- Dotyková obrazovka (sama o sobě nebo s programem ve stylu prohlížeč)

- Simulace procesů

- Historické předměty

- Posterové výstavy

- Makety věcí

- Vitríny s předměty.

Do expozice nepatří věci a objekty, se kterými se návštěvník může běžně potkat jinde jako například internetový prohlížeč, knihy, animace, videa, Wikipedia, apod. Chceme nechat návštěvníky zažít pouze to, co jinde zažít nemohou, aby k nám znovu mohli přijít spokojeně objevovat.

Exponáty by tedy měly nabízet variabilní způsob fyzické interakce (angl. Hands-on) díky kterému návštěvník získává praktickou zkušenost (příčina -> následek, změna podmínek  -> rozdílný výsledek). Samotné ovládací prvky složitých elektronických zařízení jako např. klávesnice, dotykový panel, joystick, tlačítka nejsou apriori interaktivní. Až jejich různorodý smysl a možnost kombinace použití může v pravém slova smyslu naplňovat požadavek na interaktivitu exponátů.

- Exponáty a jejich technické řešení

  - Základní východiska dodávky

- Dodavatel je plně zodpovědný za technické řešení dodávky a instalace exponátů včetně souladu s normativními nároky kladenými v České republice na exponáty provozovanými bez stálého dohledu obsluhy.

- Součástí dodávky je i certifikační zpráva od nezávislé certifikační autority, která posoudí (autorizuje) nezávadnost a provozuschopnost exponátů v daných podmínkách VIDA! science centra.

- Součástí nabídkové ceny musí být uvažováno vše potřebné k funkčnímu exponátu – vývoj, testování, veškeré komponenty, grafické práce, trojjazyčný popisek, držák na popisek, multimediální a IT obsah (HW i SW včetně licencí na dobu min. 10 let), sedací nábytek, osvětlení exponátu, doprava, instalace ve VIDA! science centru s řádným napojením na stávající inženýrské sítě. Řádné napojení zahrnuje taktéž úpravu stávající infrastruktury dle platných norem a obvyklého užívání expozice ze strany provozovatele (vypínání/zapínání, technická správa, pravidelná údržba, apod.).  Zejména se jedná o způsoby zapínání a vypínání centralizovaným způsobem, napojení na rozvody elektro a Zdravotně technickou instalaci (ZTI), realizaci preventivní pravidelné údržby, atp.

- Dodavatel je zodpovědný za poškození či narušení funkčnosti stávajícího vybavení VIDA! science centra způsobené jakkoliv touto dodávkou.

- Technická část zadávací dokumentace pro exponáty není výrobní dokumentací, seznamy nutných součástí u jednotlivých exponátů nejsou kompletním a všezahrnujícím výkazem výměr, pouze upozorňují na zásadní komponenty, které napomáhají odhadnout technickou náročnost a tedy cenu plnění.

- Dokumentace exponátů je technickým záměrem – zhotovitel je povinen dodržet tento ideový koncept včetně designového řešení.

- Roční návštěvnost se podle předpokladů pohybuje okolo 250 000 návštěvníků ročně. Za životnost exponátu tedy dojde k téměř 2 500 000 interakcí, na které musí být exponát připraven svým kvalitním a velmi pečlivým technickým řešením.

  - Technická specifikace prostředí

    - Podlaha a stropní konstrukce

Exponáty budou umisťovány na dva typy povrchů. Povrch dvojité podlahy s únosností 5kN/m2 a výškou 106 cm dorovnává prostor hlavní výstavy (1. NP) do jedné roviny.  Dvojitá podlaha se nachází v prostoru hlavních částí expozice (sekce Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět). Detailně viz příloha Technické specifikace - Vliv expozice na stavbu (vymezení dle obdélníku B-E x 7-17).

Mimo tento prostor je Dětské science centrum, kde je přímo betonová stěrka a kaučukový povrch. Přesná pozice exponátů bude určena v průběhu dodávky dle aktuální situace v rozmístění.

Kotvení exponátů do stropní konstrukce je možno pouze v souladu s přílohou Technické zprávy – Koordinační výkres stropu.

    - Slabo/silnoproud, ZTI, vzduchotechnika

V prostorách dvojité podlahy jsou pravidelně rozmístěna přípojná místa se zásuvkami na 230V AC jištěnými po třech na jednom okruhu 16A jističem a slaboproudými zásuvky LAN RJ45 (případně s technologií Power over Ethernet). Potenciální příkon pro celou expozici je 250 kW.

Více viz příloha Technické specifikace – Vliv expozice na stavbu.

Zdravotně technická instalace (dále jen „ZTI“) je v expozici připraveno pouze v místech vodních koryt, která jsou umístěna v sekci Planetě a Dětském science centru. Vzduchotechnika je za účelem provozu exponátů navržena dostatečně.

    - Osvětlení

Expozice je provozována s minimálním slunečním osvětlením (expozice je zatemněna pomocí rolet). Z tohoto důvodu je nutné nasvítit funkční části exponátů bodovými světly ze stropu, protože světelná atmosféra hraje velmi důležitou roli v expozici.

Pro osvětlení je využito variabilního lištového systému zavěšeného ve výšce 11 m nad podlahou. Svítidla jsou v lištách umístěna tak, aby osvětlovala jednotlivé exponáty a zároveň nepřesvěcovala projekce. Jsou vybrána svítidla s velice úzkou vyzařovací charakteristikou „narow spot“, která zaručí osvětlení jen daných funkčních částí exponátů. Optický systém je tvořen předsazenou kolimatickou čočkou. Je tak zajištěno přímé lokální světlo pro dané exponáty bez nežádoucích světlených stop mimo exponáty. Pro plošnější osvětlení jsou použity světlomety s širší distribucí. Svítidla umožňují změnu distribuce přímo při seřizování výstavy, výměnou sferolitické čočky.

Pro osvětlení jsou použity efektivní světlené zdroje LED s teple bílým odstínem bílé barvy (TC 3000K).

  - Seznam exponátů

| ID | NÁZEV (CZ) | NAME (EN) | SEKCE | POVINNÝ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 045 | Navátá krajina | Aeolian landscape | PLANETA | ANO |
| 061 | Řez záchodem | Toilet cross section | CIVILIZACE | ANO |
| 316 | Dvě tváře | Two faces | ČLOVĚK | ANO |
| 188 | Tančící stromy | Dancing trees | MIKROSVĚT | ANO |
| 233 | Čudlíková stěna | Pin wall | DĚTSKÉ SC | ANO |
| 317 | 3G trenažér | 3G simulator | Bez specifického umístění | ANO |

  - Fáze dodávky exponátů

Dodávka exponátů bude probíhat ve třech fázích:

- fáze - diskuze a odsouhlasení mezi Objednatelem a Zhotovitelem nad detaily exponátů. Komunikace bude probíhat formou písemné diskuse přes online systém Wiki, který má zákazník ve své správě a ke kterému dá Objednatel Zhotoviteli přístupová práva.

- fáze -  schvalovací/připomínkovací proces vyrobených exponátů přímo ve výrobních prostorách zhotovitele tak, aby bylo zjištěno maximum případných nedostatků před vlastní instalací ve VIDA! science centru. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli návrh termínu osobního setkání v místě výroby Zhotovitele minimálně 14 dní předem. Toto setkání musí proběhnout minimálně 14 dní před započetím instalace.

- fáze -  instalace. Vzhledem k 7 dennímu provozu je nutné instalovat exponáty mimo aktuální otevírací dobu expozice. Zhotovitel bude povinen zaslat Objednateli detailní harmonogram instalace exponátů alespoň 14 dní před započetím instalace.

  - Specifikace exponátů

Vlastní exponáty jsou navrženy v souladu s jejich funkčností, sdělností, odolností a intuitivním ovládáním. V souladu s celkovým designem expozice budou všechny exponáty koncipovány v podobě nepravidelných tvarů. Veškerý design a grafika musí odpovídat současné podobě expozice. Objednatel schvaluje designovou podobu exponátů.

Specifikace exponátů je rozdělena do 5 až 6 částí:

- Jev – stručný popis přírodního jevu, který je exponátem prezentován.

- Cíl – vystihuje cíl interakce návštěvníka s exponátem.

- Popis – hrubý popis toho, jak má exponát fungovat.

- Legenda – popisky vztahující se k příloze Technické specifikace - Exponáty výkresy.

- Storyboard – popis očekávané interakce návštěvníka s exponátem.

- Multimediální specifikace – hrubý popis funkcionality v případě dotykové obrazovky.

Exponáty jsou umístěny a instalovány na různých stolech/soklech (viz příloha Technické specifikace - Exponáty výkresy) nebo volně stojící, připevněné na zeď či strop nebo umístěny ve vodních korytech. Panely s instrukcemi k exponátům (nebo grafický display průvodcovského a návštěvnického systému) jsou primárně integrovány do zařízení expozice – umisťujeme je na samostatně stojící panely v příhodné vzdálenosti.

Všechny exponáty jsou kapotovány nebo umísťovány na stoly/sokly jednotného materiálu (MDF černá lakovaná). Hrany objektů či soklů jsou zaobleny a opatřeny reflexní barvou odstínu daného sektoru expozice. Toto barevné rozlišení skupin exponátů do sektorů napomůže lepší orientaci v expozici (grafický manuál – viz příloha Technické specifikace - Výkresy).

Textové části popisek exponátů bude dodávat objednatel. Grafické zpracování, sazbu a tisk včetně matné laminace bude dodávat zhotovitel. Ukázka současných popisek je v příloze Technické specifikace – Popisky-ukázka. Formát popisky (grafický manuál – viz příloha Technické specifikace – Výkresy str. 35-36). Popisek je umístěn na držák popisky, který je součástí v tomto dokumentu.

Finální osazení bude upřesněné na místě, dle reálných prostorových vztahů.

Exponát 045 Navátá krajina

JEV

Formování písečných dun.

CÍL

Názorně ukázat, jak proudění vzduchu přenáší jemné částice, čímž způsobuje erozi a tvoří duny.

POPIS

Průhledný plastový box, v němž je jemný písek a větráky. Návštěvník má možnost měnit směr větru, čímž se mění tvar naváté krajiny.

LEGENDA

- Stolní jednotka (typ 6b), materiál: voskovaná ocel (S235JR), okraje RAL 5015, uzamykatelná servisní dvířka, uvnitř: kontrolní jednotka řídící čas vypínaní, napájecí jednotka.

- Samostatně stojící interaktivní grafický panel.

- Červené tlačítko Start.

- Rukojeť, materiál: práškově lakovaný hliník RAL 5015.

- Krycí deska, materiál: laminované bezpečnostní sklo.

- Písek, substrát bude prototypizován.

- Větrák, vhodný pro použití za náročných podmínek.

- Držák větráků s možností otočení o 60°. Horizontální náklon a síla proudění vzduchu bude prototypizována.

STORYBOARD

- Válcová nádoba se dvěma větráky je naplněna jemným pískem.

- Návštěvníci spustí větráky stisknutím tlačítka.

- Směr větráků mohou v omezeném rozsahu měnit.

- Proudění vzduchu pohybuje s pískem a vytváří na povrchu obrazce.

- Je nezbytný prototyp, který zajistí jemné doladění tohoto jevu a zabrání situaci, kdy se písek nahromadí v jednom místě takovým způsobem, že jeho rozložení nebude moci návštěvník ovlivnit.

Exponát 061 Řez záchodem

JEV

Funkční řez záchodovou mísou.

CÍL

Model sloužící k pobavení návštěvníka a pochopení, jak záchod funguje.

POPIS

Podélně rozříznutá záchodová mísa, zakrytá plexisklem. Funkční splachovadlo včetně připojení na současné ZTI.

LEGENDA

- Samostatně stojící grafický panel.

- Podélně rozříznutý model toalety s nádrží a tlačítkem RAL 1028.

- Konstrukce, materiál: práškově lakovaná ocel RAL 9006.

- Základna, materiál: voskovaná ocel (S235JR), okraje práškově lakované RAL 1028. Pod základnou: pumpa, nádrž, kontrolní jednotka, napájení.

- Krycí sklo, materiál: bezpečnostní sklo.

STORYBOARD

- Návštěvníkům je představen příčně rozříznutý funkční model toalety, který je krytý akrylátovým sklem.

- Po stisknutí tlačítka pozorují proud vody – reálné spláchnutí.

Exponát 188 Tančící stromy

JEV

Zviditelnitění zvuku.

CÍL

Návštěvník uvidí magnetické pole generované magnety v reproduktorech.

POPIS

Uzavřený prostor, pod kterým je mnoho reproduktorů, v prostoru jsou nasypány železné piliny. Pomocí JBOXu, si návštěvník zvolí písničku a následně vídí jak stromy z pylin „tančí.“

LEGENDA

- Stůl (typ 3a), materiál: černý plech voskovaný, hrany práškově lakovány RAL 4008.

- Panel s instrukcemi, materiál: černý plech voskovaný.

- 2x tlačítko, červené, včetně krytky (práškově lakována RAL 4008), 1x mikrofon.

- Bezpečnostní sklo nad železnými pilinami.

STORYBOARD

- Návštěvníci si vyberou hudbu z nabídky a pozorují fascinující tanec miniaturních magnetických „stromů“.

- Jinou píseň je možné zvolit v průběhu přehrávání.

- Exponát je také možné přepnout do manuálního módu, kdy je pohyb „stromů“ ovládán hlasem návštěvníka.

MULTIMEDIÁLNÍ SPECIFIKACE

- Tlačítkem návštěvník volí typ skladby, na kterou exponát reaguje (zvuk je vizualizován pomocí magnetů a železných pilin).

- Po stisku jiného tlačítka se skladba přeruší a začne hrát skladba nově zvolená. Po odehrání je ticho.

- Další volbou (stiskem tlačítka) může zákazník přepnou exponát do „manuálního“ módu, kdy exponát reaguje na hlas návštěvníka, či zvuky jím vytvářené a snímané mikrofonem, který je součástí exponátu.

5 skladeb (licencí) je součástí dodávky – cílem jsou různorodé “tvary stromů”. Návrh skladeb bude ze strany zhotovitele, odsouhlasení výběru skladeb bude ze strany objednatele.

Exponát 233 Čudlíková stěna

JEV

Modelování.

CÍL

Poznat třetí rozměr.

POPIS

Stěna tvořená malými čudlíky, které lze zasouvat (o 10 cm). Na jedné straně dítě obtiskne ruku, obličej, nebo cokoliv jiného, na druhé straně obtisk vystoupí ve 3D.

LEGENDA

- Stěna na „čudlíky“, materiál: perforovaný hliník, práškově lakováno RAL 9006.

- „čudlíky“, materiál: PMMA průsvitný, s čepičkami z různých barev (blízkých: RAL 5015, RAL 3028, RAL 4005, RAL 6037, RAL 1028, RAL 1018, RAL 3015).

- Součástí dodávky je cca 80 000 ks čudlíků ve stěně.

- Nosná část, materiál: ocel (S235JR), práškově lakovaná RAL 5015.

STORYBOARD

- Návštěvníci vytváří posouváním čudlíků 3D obrazy. Mohou například obtisknout obrys svého tělo.

- Stěna je přístupná z obou stran.

Exponát 316 Dvě tváře

### JEV

Dědičnost, obličejové rysy.

CÍL

Porovnání obličejových rysů mezi členy rodiny (dědičnost) nebo mezi cizími návštěvníky.

POPIS

Exponát sestává z pruhů čirého skla a zrcadel, což dohromady vytváří obraz, který kombinuje tváře dvou návštěvníků.

LEGENDA

Funkční část exponátu (rámec s pruhy skla) je umístěna na stolové jednotce typu 7b (viz Příloha Technické specifikace – Exponáty - výkresy). Na stole jsou umístěny dva držáky na popisky (černý lakovaný kov) tak, aby si mohli popisku přečíst oba návštěvníci ve stejnou chvíli. Držák je umístěn v podobné pozici jako na exponátu 188 Tančící stromy.

Tento exponát nemá výkres v Příloze Technické specifikace - Exponáty výkresy. Niže uvedné fotky jsou pouze ilustračního charakteru. Na uvedeném schématu jsou nutné rozměry pro funkční exponát. Očekává se černě lakovaný kovový rám pevně a funkčně kotvící zrcadlové pruhy.

Figure 1 - schéma zrcadlového rámce

Figure 2 - ilustrativní foto

Figure 3 - ilustrativní foto

STORYBOARD

Dva návštěvníci se usadí naproti sobě a skrze pruhy skel a zrcadel se na sebe dívají. Sledují zcela nový obličej, který byl vytvořen kombinací částí obličeje každého z nich. Návštěvníci mohou pozorovat, jak se mění jejich obličejové rysy spolu s partnerovýma očima, ušima apod. Pohybem hlavy nahoru nebo dolů se mění proporce a utváří se další nový obličej.

Porovnáváním obličejů mezi dětmi a rodiči lze demonstrovat dědičnost specifických obličejových rysů.

Exponát 317 3G trenažér

### JEV

Odstředivá síla, gravitace, rotace.

CÍL

Simulátor, ve kterém si návštěvníci mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je, pokud by se dostali do volného prostoru vesmíru bez jakékoli energie k pohonu. Tento simulátor nabízí možnost zažít podobné pocity, jako u pilotů stíhaček nebo kosmonauta před vzletem do vesmíru.

POPIS

Exponát sestává ze tří, na dvou místech ukotvených kruzích, kde na vnitřním kruhu je ukotven sedák. Kruhy nezávisle na sobě rotují a vytvářejí odpovídající zažitek. Stroj s ergonomickým sedadlem uprostřed 3 na sobě nezávislých kruhů, zavěšených na ložiscích. Sedadlo je umístěno v těžišti, opatřeno bezpečnostními pásy. Zařízení se udává do pohybu vnějším kolem, sloužícím k ovládání simulátoru. Do pohybu je uváděn lidskou silou otáčením v prvním kruhu, který je přenesen závěsy do posledního kruhu se sedačkou.

LEGENDA

Exponát je umístěn na podlaze, váha exponátu zabranuje jeho pohybu. Vedle exponátu je  umístěn samostatně stojící grafický panel na popisku (černý lakovaný kov) .

Tento exponát nemá výkres v příloze Technické specifikace - Exponáty - výkresy. Niže uvedné schéma je pouze ilustračního charakteru. Na uvedeném schématu jsou nutné rozměry pro funkční exponát. Očekává se černě lakovaný kovový rám.

STORYBOARD

Návštěvník je usazen a připoután do sedačky. Obsluha pomocí ovládacího volantu roztáčí kruhy skrze převody až se všechny krughy dostatečně rychle otáčejí. Ostatní návštěvníci pozorují fyzikální jevy při otáčení exponátu.

Exponát je limitován výškou 210 cm a váhou 120 kg.

Ukázka držáku realizovaného v science centru:

Jedná se o grafický panel na popisku (černý lakovaný kov), který je umístěn, buď přímo na fundus exponátu viz foto 1-3, případně stojící panel vedle exponátu viz foto 4-6:

- velikost/rozměry držáku umístěného na fundus je: výška 34 cm, šířka 45 cm, hloubka horní 
část 4 cm, hloubka dolní část 12,5 cm.

- velikost/rozměry držáku umístěného vedle exponátu: výška 144 cm, šířka 45 cm, hloubka horní část 5,5 cm, hloubka dolní část 25 cm.

Na tento panel je pevným mechanickým způsobem připevněn trojjazyčný popisek – obr. 1-3:

Stojící panel vedle exponátu pro umístění trojjazyčného popisku - obr.  4-6:

- Výkaz výměr

| Výkaz výměr |
| --- |
| Číslo pol. | ID | Název položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH |
|  |  | EXPONÁTY POVINNÉ (včetně fundusu, nábytku, technologie, licencí a veškerého SW a multimediálního obsahu) |  |  |  |  |
| 1 | 045 | Navátá krajina | 1 | kpl |  |  |
| 2 | 061 | Řez záchodem | 1 | kpl |  |  |
| 3 | 316 | Dvě tváře | 1 | kpl |  |  |
| 4 | 188 | Tančící stromy | 1 | kpl |  |  |
| 5 | 233 | Čudlíková stěna | 1 | kpl |  |  |
| 6 | 317 | 3G trenažér | 1 | kpl |  |  |
|  |  | OSTATNÍ POVINNÉ POLOŽKY |  |  |  |  |
| 7 | - | Testování funkčnosti exponátů | 1 | kpl |  |  |
| 8 | - | Doprava a instalace exponátů | 1 | kpl |  |  |
| 9 | - | Osvětlení exponátů včetně kabeláže a instalace | 1 | kpl |  |  |
| 10 | - | Certifikační zpráva k exponátům | 1 | kpl |  |  |
| 11 | - | Popisky ke každému exponátu v 3 jazykových (čeština, angličtina, němčina) mutacích s názornou grafikou | 1 | kpl |  |  |
|  |  | Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  |
|  |  | Celkem v Kč s DPH |  |  |  |  |

- Přílohy

- Koordinační výkres_stropu

- Vliv expozice na stavbu

- Exponáty - výkresy

- Popisky - ukázka

- Výkresy