Příloha č 1.

Technická specifikace

Specifikace sanitního vozidla  -DRN (vybavené podle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. a služby Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Vozidlo pro přestavbu s naftovým motorem minimálně 2,0 TDI a minimálním výkonem 75 kW, nízká střecha, dlouhý rozvor, bílá barva.

Sanitní výbava

- Výstražné světelné zařízení – dva modré otočné halogenové majáky s konfigurací jednoho majáku v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení – třítónová siréna s dvěma reproduktory na střeše.

- Stropní osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s ovládáním u řidiče.

- Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem. s kombinovaným ovládáním přímo ve světle s dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích.

- Osvětlení prostoru za vozidlem pevným světlem v zadních dveřích.

- Teplovodní závislé trojrychlostní topení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče.

- Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče.

- Radiostanice Motorola pevná umístěná na palubní desce (min 10-ti kanálová) včetně antény na střeše.

- Přenosné světlo halogenové s kabelem umístěné na přístrojové desce spolujezdce včetně zásuvky 12V.

- Zvuková signalizace řidiči s tlačítkem na stropě ambulantního prostoru.

- Autorádio s funkcí RDS včetně montáže.

- Přepážka za řidičem s oknem s posuvnými skly.

- Vyrovnání podlahy a její obložení protiskmykovým dezinfikovatelným materiálem – v šedé barvě.

- Obložení stěn s stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem – v bílé barvě.

- Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru.

- Sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, loketními opěrami, polohovatelnou zádovou opěrou včetně dodatečného polstrování a podlahových ližin pro posun, umístěného u pravého boku za bočními dveřmi.

- 2x pevné sedadlo s tříbodovým pásem umístěné vlevo za přepážkou řidiče po směru jízdy.

- Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou.

- Úložný prostor pod nosítky s přístupem vzadu výklopnými dvířky.

- Uchycení pro pojízdné křeslo za zadními dveřmi vpravo po směru jízdy.

- Zadní nakládací rampa nerezová, vyklopitelná pevně spojená s vozidlem, pro pojízdné křeslo.

- Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří, a stropní madlo s úchytem na infuze.

- Výklopný schod u bočních dveří sklopná dovnitř najedenkrát.

- Uchycení pro kyslíkovou láhev 10 l v levém zadním rohu, vedení kyslíku v mezistěně.

- Panel s jednou rychlospojkou na levém okenním sloupku.

- Stropní ventilátor s obousměrným chodem.

- Hasící přístroj 2 l u řidiče.

- Automatický externí defibrilátor ZOLL AED Plus.

- Odpadní nádoba

- Zmatnění oken ambulantního prostoru kouřovými skly event. folií.

- Výstražný červený reflexní pruh po celém obvodě vozidla.

- Znaky modré hvězdy života, nápisy a označení na karoserii dle pozdějšího osobního upřesnění.

Sanitní transportní výbava

- Nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení a nožním obloukem, včetně dětského zádržného a transportního systému.

- Podvozek pod nosítka odnímatelný se sklopnýma nohama a polohovatelnou výškou (min. 5 poloh).

- Pojízdné křeslo s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, vícebodovým pásem, nepolohovatelné.

Ostatní požadovaná výbava

- Airbag řidiče a spolujezdce

- Systém ABS+EDS, systém MSR+ASR, ESP

- Výškově a podélně stavitelný volant

- Zadní výklopné dveře, posilovač řízení, imobilizér

- Jednosedadlo spolujezdce

- Pravé boční posuvné dveře s oknem s posuvnými skly, prosklení tónovanými skly po celém obvodě

- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- Klimatizace s mechanickou regulací vpředu a vícebodovým stropním výstupem vzadu

Vozidlo musí být dodáno včetně prohlášení o shodě s normou ČSN EN 1789+A1