Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	š x h x v mm

Popis:	C

Vyobrazení: obrázek

Legenda:

Číslo standardu – číslo pod který je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

Název položky/podpoložky

Popis – detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Rozměry:

Šířka – celkový šířkový rozměr položky/podpoložky

Hloubka – celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky

Výška – celkový výškový rozměr položky/podpoložky

Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky

Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku.

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška                                        	450 x 520 x 870 mm

600 x 520 x 870 mm

Popis:	LSD 2

Skříňka jednodveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

# Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	 900 x 520 x 870 mm

Popis:	LSD 6

Skříňka dvoudveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře a čelo zásuvky s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), pojezdy pro zásuvku kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na dveřích a zásuvce skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře i čelo vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s možností instalace plastového soklu.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	450 x 520 x 870 mm

600 x 520 x 870 mm

Popis:	LSZ 5

Skříňka pětizásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm.

Výškově stavitelné plastové nožky s možností instalace plastového soklu.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	600 x 720 x 870 mm

Popis:

LSZ

Skříňka jednodveřová instalační (pod pracovní desku laboratorního stolu) s přípravou pro montáž kameninové výlevky a přívodů médií z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky tvoří spodní a horní vlysy z DTD L přizpůsobené pro přívod a odvod médií.

Dveře po obvodě s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skřínky kovová, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Konstrukce skříňky, která je bez zad a části dna, umožňuje snadnou instalaci přívodu vody a odpadů, popř. pozdější údržbu, hrany korpusu skříňky s nalepenou hranou ABS 0,5 mm. Prostor skříňky pod výlevkou bez police je využitelný jako odkládací.

Podpůrná konstrukce výlevky ze svařovaných ocelových profilů povrchově ošetřených elektrostaticky naneseným vypalovaným lakem. Vnitřní osazení kameninové výlevky zajišťují výškově nastavitelné elementy (možnost vyspádování výlevky vzhledem k nerovnostem podlahy).

Výškově stavitelné plastové nožky s možností instalace plastového soklu.

Povrch pracovní desky, baterie a výlevka není součástí instalační skříňky a je obsažen samostatným standardem.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	1200 x 500 x 720 mm

1400 x 500 x 720 mm

Popis:	SOK-1200

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu 30x50 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce je zajištěna zadní trnoží, svislými výztuhami v bocích a vodorovnými výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	1200 x 500 x 720 mm

1500 x 500 x 720 mm

Popis:	PS-900

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna trnožemi a výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	800 x 450 x 170 mm

Popis:	PS-900

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna trnožemi a výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  hloubka x výška	750 x 28 mm

600 x 28 mm

Popis:	PD PF-750

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky a to je potaženo folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska je odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.

Tyto pracovní desky musí splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.

Po kompletaci se skříňkou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  hloubka x výška	750 x 30 mm

450 x 30 mm

Popis:	PD DL-750

Povrch pracovní desky z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu nalepenou bílou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti).

Tyto pracovní desky musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.

Po kompletaci se skříňkou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	450 x 480 x 620 mm

Popis:	KZ 1/4-450

Kontejner čtyřzásuvkový (stejná výška zásuvek) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda kontejneru pevná z DTD-L 18 mm.

Čela zásuvek po obvodě a půda min. ze tří stran s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm, madla na půdě pro manipulaci s kontejnerem kovové, rozteč 96 mm, obdobné jako úchytky. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu kontejneru z materiálu ABS 0,5mm.

Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	900 x 200 x 480 mm

900 x 320 x 600 mm

Popis:	LSN 4-900

Skříňka nástěnná otevřená z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Přední hrany korpusu s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, ostatní hrany korpusu skříňky z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus).

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	900 x 420 x 1800 mm

Popis:	SKP 1-900

Skříň dvoudveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skříně kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříně z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř skříně 4 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	900 x 420 x 1800 mm

Popis:	SKL 1-900

Skříň čtyřdveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skříně kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříně z materiálu ABS 0,5mm. Čtyřdveřová skříň rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s možností instalace plastového soklu.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	600 x 450 x 1800 mm

Popis:	SKL 1-900

Skříň jednodveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm. Musí být zhotovena bez zad, aby bylo možné připojení rozvaděčů. Skříň bude vybavena podpůrnou kovovou konstrukcí pro uchycení stávajících rozvaděčů. Podpůrná konstrukce ze svařovaných ocelových profilů povrchově ošetřených elektrostaticky naneseným vypalovaným lakem.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skříně kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříně z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř skříně je 5 polic, které jsou přichyceny na podpůrné konstrukci.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Nábytek musí mít certifikát dle ČSN EN 14727, certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14056.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	900 x 420 x 600 mm

Popis:	SKN

Nástavec z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda nástavce jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska nebo DTD-L 18 mm. Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm (hrany korpusu nástavce a police s hranou z materiálu ABS 0,5 mm), zavěšena na niklovaných závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné) úchytky na dveřích kovové, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny tlumiči dorazů.

Dvoudveřový, 1 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška

Popis:

Doměr – položka z dřevotřískové laminované desky sloužící k zakrytování otvorů vzniklých kolem skříněk a skříní při instalaci u zdí, ve výklencích či vzájemně proti sobě. Rozměry doměru odpovídají mezeře vzniklé po finální instalaci nábytku.

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  hloubka x výška	18 x 770 mm

Popis:	Zákryt zad

Pohledové zakrytí zad skříňky (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm.

Hrany korpusu zákrytu s nalepenou hranou z materiálu ABS 0,5mm.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  hloubka x výška	18 x 620 mm

Popis:	Zákryt zad

Pohledové zakrytí zad konstrukce (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm.

Hrany korpusu zákrytu s nalepenou hranou z materiálu ABS 0,5mm.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  výška	100 mm

Popis:

Sokl musí být vyroben z lamina tl.18 mm, opatřený po celé jeho délce přiléhající k podlaze těsnící lištou.

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	445 x 445 x 265 mm

Popis:	kam

Kameninová výlevka (vnitřní 380x380/250) je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	210 x 250 x 400 mm

Popis:	VTSS KN

Stolní stojánková směšovací armatura na teplou a studenou vodu s kohouty nahoře. Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie je zakončen otočným horním ramínkem délky 200 mm s olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	170 x 45 x 220 mm

Popis:

Stolní stojánková armatura. Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie je zakončen otočným horním ramínkem délky 200 mm s olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	45 x 150 x 180 mm

Popis:	ZPS 1

Stolní stojánková armatura. Ventil jednocestný pro zemní plyn musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie je zakončen olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	125 x 125 x 140 mm

Popis:	EZSD 2

Stolní stojánková armatura. Čtyři zásuvky 230V / 16A (2x2), oboustranné provedení, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné označení dle EN 13792:2000. V provedení průmyslovém s krytkami zabraňující vniku vlhkosti a znečištění s minimální zvýšenou odolností IP 44.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	640 x 620 x 1120 mm

Popis:	Bravo

Židle kancelářská kolečková, síťované opěradlo s možností nastavení ve vodorovném i svislém směru, tuhost mechanismu, nastavení výšky sedadla, stavitelné područky, textilní potah – síťovina

Černý plastový kříž. Kolečka pro tvrdý povrch.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	530 x 430 x 810 mm

Popis:

Stohovatelná školní židle. Sedák a opěrák jsou vyrobeny z bukové překližky, povrchově upraveny polyuretanovým lakem a připevněny ocelovými nýty. Kovová konstrukce je svařena z plochooválných profilů. Židle jsou opatřeny plastovými koncovkami v černé barvě. Povrchová úprava je provedena práškovou vypalovanou barvou.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko fyzikálních zkouškách.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	1200 x 900 x 2450 mm

Popis:	DKM 1200

Vnitřní rozměry pracovního prostoru: šířka 1195, hloubka 620, výška 1200 mm. Výška pracovní plochy je 900 mm nad podlahou. Plášť digestoře z ocelových plechů o síle 1,5 mm, povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem - RAL 7035. Přední okno v rámu výsuvné vertikálně, zaskleno dvoudílným bezpečnostním lepeným sklem posuvným v rámu horizontálně. Maximální výška digestoře s otevřeným oknem je 2700 mm.

Boční levý sloupek digestoře slouží pro rozvod médií a je osazen kazetami s pro montáž 6 kusů ovladačů ventilů pro ovládání přívodu vod a plynů. Panel 4 elektrických zásuvek je umístěn na pravém sloupku digestoře. Vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií.

Vývod elektřiny je kazetou s panelem 4 elektrických zásuvek 230V s ochrannými krytkami zabraňujícími vniku vlhkosti a znečištění s minimálním krytím IP 44. V horní části digestoře je umístěno zářivkové osvětlení 18W s ochranným krytem z polykarbonátu. Vypínač na pravém panelu slouží k ovládání osvětlení a vzduchotechniky.

Digestoř je ve vnitřním prostoru na levém boku vybavena přípravou na osazení snadno přístupnými vývody na vody a plyny. Celkem 6 kusů vývodů je seřazeno do dvou sloupců a třech vzájemně posunutých řad, aby nedocházelo k překrývání vývodů.

Ventily pro vody a plyny musí být  v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000. Vývod baterie je zakončen olivkou dle normy DIN 12898. Osazení konkrétními typy ventilů - samostatné standardy (viz. specifikace položek).

Vnitřní pracovní deska digestoře o rozměrech šířka 1155x695 je uložena na ocelových profilových výztuhách a musí být v levém předním rohu připravena na osazení desky polypropylenovou odpadovou vaničkou - 250x90/155 mm s vyjímatelným sítkem, napojení na odpad sifonem se zápachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu. Typ konkrétní pracovní desky – samostatné standardy (viz. specifikace položek).

Digestoř je osazena horním odtahovým dílem z polypropylenu opatřeným odtokovým kanálkem pro odvod kondenzátu napojeným na odpad. Průměr pro napojení vzduchotechniky je 250 mm. Součástí digestoře musí být propojení digestoře s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí do vzdálenosti 2 m.

Ventilátor není součástí dodávky digestoře.

Digestoř musí být možno dodatečně vybavit bezpečnostním měřením průtoku vzduchu a signalizací ALARM, která obsluhu upozorní akustickým a vizuálním signálem při aktuálním průtoku vzduchu mimo nastavený, normou požadovaný, interval rychlosti proudění (zejména při nedostatečném).

Digestoř musí být možno vybavit pod pracovní deskou různými druhy skříněk i odtahovaných. Typ konkrétní skříňky pod pracovní desku digestoře – samostatné standardy (viz. specifikace položek).

Digestoř musí mít certifikát o shodě s požadavky normy EN 14175, musí mít certifikát CE dle směrnice 73/23/EHS a 89/336/EHS.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry (minimální) :  šířka x hloubka x výška	1195 x 695 x 30 mm

Popis:	DM DL 1200

Povrch pracovní desky digestoře je z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené na přední hraně nalepenou bílou plastovou narážecí hranou se zvýšeným okrajem chránícím obsluhu před potřísněním v případě rozlití  chemikálií. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti).

Pracovní deska je nedílnou součástí digestoře (viz.specifikace položek).

Tato pracovní deska digestoře musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	DKVS 1

Speciální armatura pro digestoře je rozdělena na ovladač (levý sloupek – vně) a vývod (levý bok uvnitř). Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie je zakončen olivkou dle normy DIN 12898.

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	DKZP 1

Speciální armatura pro digestoře je rozdělena na ovladač (levý sloupek – vně) a vývod (levý bok uvnitř). Ventil pro zemní plyn musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie je zakončen olivkou dle normy DIN 12898.

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	900 x 520 x 720 mm

Popis:	203001006002

Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka z lamina s jednou vnitřní policí.

Skříňka dvoudveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (speciální povrchová úprava proti korozi), úchytky na dveřích skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Skříňka musí být bez odtahu.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14056.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	350 x 265 x 500 mm

Popis:	MORA OV 10

Uzavřený elektrický ohřívač vody do laboratorní skříňky s objemem 10 litrů. Volba teploty do 75°C (doba zahřátí vody z 15 na 75°C je 22 minut).

Nádrž musí být vyrobena z ocelového plechu a musí být chráněna proti korozi kvalitním smaltovaným povrchem v kombinaci s hořčíkovou ochranou anodou. Určen ke svislé montáži.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	LSD 1

Sada musí obsahovat následující položky:

30V Voltage Probe – jednoduchý voltmetr s rozsahem ±30 V

3D akcelerometr (měří současně ve třech osách, do 5 g)

25-g Accelerometer – akcelerometr - čidlo zrychlení (do 25 g)

Rotational Motion Accessory Kit – pro experimenty s rotačním pohybem

Anemometr - senzor rychlosti větru

Barometer – barometr

Bumper and Launcher Kit - sada pro srážkové experimenty s VDS

Blood Pressure Sensor – měřič tlaku krve

Calcium Ion-Selective Electrode (with amplifier) – sonda vápenatých iontů

Náhradní nádobky (4 ks) do polarimetru

Centripetal Force Apparatus - Aparatura pro studium dostředivé a odstředivé síly

Color Mixer Kit – sada pro demonstraci sčítání barev (rozšíření k CZ-VDS)

CO2 Gas Sensor – čidlo oxidu uhličitého

Conductivity Probe – elektroda pro měření vodivosti

Charge Sensor – elektroskop - detektor elektrického náboje

Dráha pro mechaniku s vozíky a kladkou

Diffraction Apparatus – zařízení pro difrakční experimenty (vyžaduje CZ-VDS)

Current Probe – ampérmetr

Dual-Range Force Sensor – siloměr se 2 rozsahy

Dissolved Oxygen Probe – čidlo ve vodě rozpušteného kyslíku

Radiation Monitor – detektor alfa, beta a gama záření

Differential Voltage Probe – voltmetr

Exercise Heart Rate Monitor – měřič srdečního tepu

EKG Sensor – čidlo pro EKG

Sada náhradních elektrod pro senzor EKG

Sada pro elektrostatiku

Flow Rate Sensor – čidlo rychlosti toku

Force Plate – plošný siloměr

Flat pH Senzor (Tris Compatible) – čidlo kyselosti s plochou elektrodou

Ochranné brýle (2 kusy)

Go!Link – jednoduché rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB

Go!Motion – sonar - USB čidlo polohy a pohybu

Go!Temp – USB čidlo pro měření teploty

Gas Pressure Sensor – čidlo tlaku plynu

High Current Sensor – ampérmetr (do 10 A)

Hand Dynamometer – senzor síly stisku ruky

Hand Grip Heart Rate Monitor – snímač srdečního tepu

Chemical Polarimeter – polarimetr

Infrared Temperature Sensor – infračervené (bezdotykové) teplotní čidlo

LabQuest 2 – outdoorové rozhraní (dotykový displej, čeština, GPS, WiFi, BlueTooth, ...)

Low-g Accelerometer – akcelerometr - čidlo malých zrychlení (do 5 g)

LabQuest Battery Boost - externí přídavná baterie pro LabQuest

LabQuest Charging Station – nabíjecí stojan pro 4 LabQuesty

LabQuest Mini – USB rozhraní pro připojení více senzorů k počítači

Light Sensor – luxmetr - čidlo intenzity světla

Microphone – mikrofon

Motion Detector – sonar - čidlo polohy a pohybu

Magnetic Field Sensor – čidlo magnetického pole (teslametr)

Melt Station – bodotávek

Melt Station Capillary Tubes – 100 náhradních kapilár pro bodotávek

Rotary Motion Motor Kit – motor pro experimenty s rotačním pohybem

Vizualizér Mimio View

Sada se zrcadly (rozšíření k OEK)

Nitrate Ion-Selective Electrode (with amplifier) – sonda dusičnanových iontů

O2 Gas Sensor – kyslíkové čidlo

Sada pro optiku (rozšíření k CZ-VDS)

Váhy (0,001 g, do 120 g), pro připojení k počítači vyžaduje OHSP-USB

Váhy (0,01 g, do 400 g), pro připojení k počítači vyžaduje OHSP-USB

Váhy (0,01 g, do 600 g), pro připojení k počítači vyžaduje OHSP-USB

USB kit pro připojení vah k počítači

Sada s polarizačními filtry (rozšíření k OEK)

pH Buffer Capsules - pufry pro kalibraci pH senzoru

pH Sensor – čidlo pH

pH Storage Solution - skladovací roztok pro pH senzor

Pressure Sensor Accessories Kit – doplňková sada k tlakovému senzoru

Kabel pro připojení českého detektoru radiace Gamabeta k LabQuestu

Relative Humidity Sensor – čidlo relativní vlhkosti vzduchu

Rotary Motion Sensor – čidlo rotačního pohybu

Salinity senzor – čidlo slanosti

Sound Level Meter – hlukoměr

Sada pružinek (3× 5 N/m, 3× 15 N/m)

Red Tide Spectrometer (380 nm až 950 nm, rozlišení 1 nm)

Spectrum Tube - Air – výbojová trubice (vzduch)

Spectrum Tube - Argon – výbojová trubice (argon)

Bezpečné napájení a držák výbojových trubic (otočný, pojme až 8 trubic)

Spectrum Tube - CO2 – výbojová trubice (oxid uhličitý)

Spectrum Tube - Hydrogen – výbojová trubice (vodík)

Spectrum Tube - Helium – výbojová trubice (hélium)

Magnetická míchačka (do sítě i na baterie, součástí je tyč pro uchycení vybavení)

Spectrum Tube - Nitrogen – výbojová trubice (dusík)

Spectrum Tube - Neon – výbojová trubice (neon)

Surface Temperature Sensor – bodové teplotní čidlo

SpectroVis Optical Fiber – optické vlánko pro SpectroVis

SpectroVis Plus (spektrometr, 380–950 nm, rozlišení 1 nm, fluorimetrie 405 a 500 nm)

Thermocouple – termočlánek

TI Light Probe – jednoduchá světelná sonda

Stainless Steel Temperature Probe – nerezové teplotní čidlo

UVA Sensor – čidlo UVA záření

UVB Sensor – čidlo UVB záření

Optical Fiber UV-VIS - optické vlákno pro UV a viditelné světlo

Vernier GPS Sensor – navigační systém GPS

Optical Fiber VIS-NIR - optické vlákno pro viditelné světlo a blízkou IR oblast

Voltage Probe – jednoduchý voltmetr

Vernier Photogate – optická závora

Vernier Projectile Launcher – vystřelovač projektilů

Bezdrátový akcelerometr, výškoměr a siloměr (bluetooth komunikace)

Wide Range Temperature Probe – velkorozsahové teplotní čidlo

Měřič příkonu elektrických spotřebičů v domácnosti

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	LSD 4

Souprava musí obsahovat:

Školní zdroj záření GAMA

2 otvory pro výstup záření, 4 polohy clony

Mechanický adaptér pro zasunutí do standardního laboratorního stojanu

Zářič:

241AM, 30kBq, 60 keV, gama

Průměr 8 mm

Ochranná fólie, zabraňuje výstupu záření alfa

Čítač

Režimy počítání impulzů:

* 10 s, 50 s, 100 s, s akustickou indikací konce doby

* Nekonečno – start/stop tlačítko, tlačítko nulování

* 2 vstupy (pro možnost současného měření ze dvou detektorů)

Komunikace s PC přes USB rozhraní:

Režim 1: Zobrazení displeje (pro celou třídu přes počítač nebo dataprojektor)

Režim 2: Režim jednotlivých událostí (časy jednotlivých impulsů se ukládají pro další zpracování např. v Excelu)

Ovládání čítače z PC

Napájení z akumulátorů nebo elektrické sítě pomocí síťového adaptéru

Detektor

Citlivost na záření gama: 54keV – 1,25 MeV

Optická a akustická indikace registrované částice

Název standardu	Číslo standardu

Popis:

Kamera a vizualizér určený ke snímání textu či malých předmětů za účelem jejich promítnutí celé třídě.

Systém automaticky ostří a vyvažuje barevnou věrnost obrazu.

Nativní rozlišení 1600 × 1200 optických bodů.

Optický zoom až 5,5×, digitální zoom až 16×.

Součástí dodávky bude adaptér k mikroskopu a software MimioStudio.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	LSD 6

Souprava musí být složena z různých mechanických a optických prvků. Musí umožňovat názorně vykonávat pokusy z oblasti vlnové optiky, a to:

základní principy světelné interference, difrakce, lineární polarizace, koherentní světelné interference, holografický obraz

Souprava musí obsahovat: diodový laser 635nm/1mW, držák laseru, 2 zrcadla, 2 nastavitelné držáky zrcadel, poloprůhledné zrcadlo, polarizační filtr, matnice, stínidlo, soupravu difrakčních a interferenčních prvků, hologram, plastový obal, zdroj pro laserovou diodu 3V DC

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	LSZ 5

Sada musí obsahovat řadu plochých modelů čoček a zrcadel různých poloměrů a tvarů. Všechny prvky budou na magnetických podložkách, které se dají připevnit na bílou přenosnou magnetickou tabuli rozměrů 60 x 45 cm. Výhodou soupravy musí být velká názornost a dobrá viditelnost světelných paprsků a jejich přechodu přes optické prvky. Díky dobré viditelnosti musí být možné vidět chování se světelných paprsků i po průchodu více prvky, což umožňuje demonstrovat funkci základních optických přístrojů (Gallileův dalekohled, Keplerův dalekohled, model oka, korekce očních vad, fotoaparát,…).

Sada musí obsahovat: model lidského oka, foto kamera, Gallileův dalekohled, Keplerův dalekohled, sférické vady čoček a jejich korekce, list pro refrakci a reflexi.

Sada neobsahuje tabuli a laserový zdroj.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	LSD 1-600 i

Souprava musí umožňovat demonstrovat chování světla při průchodu optickými vlákny, přenos informací optickými vlákny, vláknový senzor.

Musí obsahovat: optická vlákna, optické konektory, vysílač, přijímač, zesilovač, reproduktor, mikrofon, měřící přístroj, sbírku úloh.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:

Seznam součástek, které musí být součástí sady :

Modul s objímkou																																																				2 ks	L

Modul pro sběrač AC																																														1 ks

Modul pro sběrač DC																																													1 ks

Držák sběrače																																																									4 ks

Sběrač																																																																					1 ks

Dvoupólový rotor, ložiskové uložení																					1 ks

Čtyřpólový rotor, ložiskové uložení																						1 ks

Závit rotoru, ložiskové uložení																														1 ks

Rotor s permanentním magnetem, lož. uložení		1 ks

Držák magnetů																																																								1 ks

Adaptér držáku magnetů																																							1 ks

Magnety																																																																			1 pár

Modul pro cívku s bočním připojením vlevo								1 ks

Modul pro cívku s bočním připojením vpravo					1 ks

Cívka 400 závitů (3 mH / 4A)																																2 ks

I-jádro, krátké																																																										2 ks

Úložný box velký (bez vyobrazení)																							1 ks

Vložka úložného boxu (bez vyobrazení)														1 ks

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	PS-1350

Souprava musí obsahovat:

Polovodiče: PTC-odpor; NTC-odpor; LDR-odpor závislý na světle; měření světelné intenzity; VDR-odpor závislý na napětí; solární článek

Dioda: křemíková dioda; propustnost napětí; křemíkovou diodou; svítivé diody; ukazatel polarity; Zenerova dioda; stabilita napětí

Tranzistor: NPN-tranzistor; PNP-tranzistor; tranzistor jako zesilovač; světelný poplašný obvod; bázový dělič napětí; automatické osvětlení; poplach pomocí světelné skříňky; hlásič požáru; elektrický teploměr

Kondenzátor: akumulátor elektrického náboje; kondenzátor; kapacita; časový spínač; jednosměrný usměrňovač; kapacitní odpor

Zapojení jednosměrných usměrňovačů: princip a použití usměrňovače; můstkové zapojení Multivibrátor: bistabilní a monostabilní multivibrátor; vybíjení kondenzátoru; signalizační zapojení; multivibrátor v hudbě; světelná hudba

Oscilační obvody: princip kmitavých obvodů; paralelní a sériový rezonanční obvod; netlumené kmitání; LC-hudba

Zesilovací obvody: odpor lidského těla; mikrofonní zesilovač; detektor lži

Logické obvody: logické zapojení; AND, OR, NOT, NAND, NOR zapojení

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	PS-1500

Souprava musí obsahovat:

Základy: proudový okruh, přepínač, elektrické napětí, sériové a paralelní zapojení zdrojů napětí, intenzita elektrického proudu, vodič a nevodič, vodivost tekutin

Elektrický odpor: Ohmův zákon, měření a použití Ohmova zákona, specifický odpor ve vodiči, ohmické odpory, sériové a paralelní zapojení žárovek, sériové a paralelní zapojení ohmických odporů, dělič napětí – potenciometr, model potenciometru, současné zapojení odporů, vnitřní odpor zdroje napětí, přeměna elektrické energie na tepelnou, přeměna elektrické energie na světelnou, vodivý drát a odporový drát, vyvíjení tepla, tavná pojistka

Práce a výkon: výkon žárovky, elektrická práce

Elektrochemie: elektrochemický element, Voltův článek, elektrolýza, galvanizování, model olověného akumulátoru, sériové spojování napětí.

Magnetismus: vzájemné působení magnetů a magnetických polí; působení magnetů; magnetický element; vnitřní struktura magnetu; magnetické pole; magnetické siločáry; magnetické pole Země

Elektrostatika: nabíjení tyče třením; vybíjení pomocí doutnavky; vodič-nevodič; elektroskop; vyrovnávání nábojů; Faradayova klec

Práce a výkon: výkon elektromotoru; dodávání tepla a intenzita proudu; elektrický tepelný ekvivalent; mechanická práce a výkon proudu

Elektromagnetismus: elektrický proud vytváří magnetické pole; magnetické pole cívky; elektromagnetický spínač; relé; samovypínací zapojení; bzučák

Změna elektrické energie na pohybovou: elektromotor; jednosměrný motor se sériovým a paralelním vinutím kotvy; model otočného měřícího přístroje

Elektromagnetická indukce: indukované napětí; generátor střídavého a jednosměrného proudu; indukce jednosměrného proudu; transformátor; cívka na jednosměrné a střídavé napětí; odpor a induktivita střídavého napětí

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	SOK-1200

Souprava musí obsahovat:

Měření fyzikálních veličin: objem tuhých látek, kapalin a plynů; měření času; hmotnost a jednotky hmotnosti; hustota pevného tělesa a kapaliny; určení hustoty kapaliny

Síla: tíhová síla-hmotnost; měření síly; prodloužení válcové pružiny; směr a působení síly; skládání sil-silový rovnoběžník; skládání třech sil; nakloněná rovina; rozklad síly na nakloněné rovině; třecí síla; zjišťování koeficientu tření

Jednoduché stroje: dvouramenná páka; jednoramenná páka; model pákové váhy; pevná a volná kladka; jednoduchý a složený kladkostroj; mechanická práce; práce na nakloněné rovině; stabilita

Hydrostatika: spojené nádoby; působení tlaku vzduchu; vztlak; Archimédův zákon; nosnost lodí; model hustoměru; hydrostatický tlak; kapilarita

Dynamika: rovnoměrný pohyb; nerovnoměrný pohyb; průměrná a okamžitá rychlost; rovnoměrně zrychlený pohyb; zrychlení volně padajícího tělesa; základní rovnice dynamiky a Newtonovy zákony; srážky těles-impuls; dynamické zjišťování hmotnosti; potenciální (polohová) a kinetická (pohybová) energie

Kmitání: doba kmitu kyvadla; doba kmitu válcové a ploché pružiny; znázornění harmonického kmitání; měření zemského tíhového zrychlení; rezonance kyvadla; rezonance u kyvadla z válcové a ploché pružiny; dynamické měření pružinové konstanty

Vlnění: stojaté příčné a podélné vlnění; odraz vlnění

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	SOK-1200

### Souprava musí obsahovat :

### Reostat s běžcem 2,2 A (8 ks), 4 A (4 ks), 1,8 A (4 ks), 1 A (4 ks), 0,57 A (8 ks)

Vodič s odbočkou průřez 1 mm2; Imax 20 A; Vmax 60 V a 30 Vef - 50 cm – Červená/modrá (80 ks)

Vodič s odbočkou: průřez 1 mm2; Imax 20 A; Vmax 60 V a 30 Vef - 100 cm – Červená/modrá (70 ks)

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:

Notebook musí splňovat tyto minimální požadavky :	MORA OV 10

NB procesor min. 2,3 GHz, pevný disk 640 GB, operační pamět 4096 MB SODIMM DDR3 1333MHz, velikost úhlopříčky LCD 15,6 palců, Typ displeje TFT HD [LED], Maximální rozlišení LCD 1366 x 768, grafická karta min AMD Radeon HD 6540G2; Instalovaná videopaměť 1024 MB,  Zvuková karta, DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer, Typ rozšiřujících slotů: 1 x Express Card 34, Polohovací zařízení Touchpad, Numerická klávesnice, Typ baterie: Li-Ion (6 Cells), Vstupní / Výstupní konektory 1x 15ti pinový D-Sub (výstup monitoru), 1 x HDMI, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ-45 (LAN), výstup na sluchátka, Vstup pro mikrofon, Vstup napájení (DC-in), Wi-Fi síťová karta, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth, Čtečka paměťových karet, 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45), Vestavěné stereo reproduktory, Microphone, Integrovaná kamera, čtečka otisku prstů, operační systém: Microsoft Windows 7 Professional 64bit (CZ, SK, ENG), taška na notebook, myš bezdrátová 2.4GHz/ 1200 dpi/ USB

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:

Notebook musí splňovat tyto minimální požadavky :		MORA OV 10

NB+taška, Instalovaný operační systém Originální Windows 7 Professional (64-bitový), Procesor min. Intel® Core™ i5 (2,50 GHz), Paměť 4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, Pevný disk 640 GB,  rychlost disku: 5400 ot./min, DVD+/-RW SuperMulti DL, Grafická karta min. AMD Radeon HD 6490M s vyhrazenou grafickou pamětí 1 GB GDDR5, Displej 17,3", Rozlišení 1 600 x 900, Antireflexní displej HD+ s podsvícením LED, integrované stereofonní reproduktory, stereofonní sluchátkový/linkový výstup, stereofonní vstup pro mikrofon, integrovaný mikrofon, Hmotnost max. 3 kg, 802.11b/g/n WiFi a Bluetooth 3.0 HS, Síťové rozhraní Realtek Ethernet (síťová karta 10/100/1000), 1 karta Express Card/34, 1 čtečka mediálních karet, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x stereofonní mikrofonní vstup, 1x stereofonní sluchátkový/linkový výstup, 1x vstup napájení, 1x RJ-45, Klávesnice s numerickou částí , Typ baterie: 8článková lithiumiontová baterie (73 Wh) , Výdrž baterie: Provoz až 6 h (8článková baterie)

MS Office Pro 2010 Czech PC Attach Key PKC Microcase, Pinnacle Studio 15 Ultimate, střihový software CZ, myš bezdrátová 2.4GHz/ 1200 dpi/ USB

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:

Sestava musí splňovat tyto minimální požadavky:		MORA OV 10

PC: procesor Intel Core i7 2600 / 3.4 GHz, 8 Mb Cache, RAM, 4 GB, DDR3 SDRAM - 1333 MHz, Pevný disk 500 GB - Serial ATA-600, Optická mechanika DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM, Grafická karta AMD Radeon HD 6570 1 GB VRAM, integrovaná zvuková karta, integrovaná síťová karta Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet, externí porty 10x USB 2.0, 1x sériový port, 1x Display prot, 1x VGA, 2x PS/2 port, 1x RJ45, 1x Line OUT, 1x Line In, 1x mikrofon

Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition

MS Office Pro 2010 Czech PC Attach Key PKC Microcase

Bezdrátová Klávesnice, myš – mini přijímač, dosah 10 m

Bezdrátová sluchátka: USB, Připojení: 2.4 GHz RF, Dosah: až 12 metrů, Audio stream: 48 kHz, Výdrž baterie: až 6 hodin, Nabíjení prostřednictvím plně rychlostního USB, Doba nabíjení: max. 2,5 hodiny

Repro SET: 2x dvoupásmové reproduktory, dvoukanálový stereo zesilovač, držák repro s kloubem s možností natáčení všemi směry o 37 stupňů, reproduktorový kabel 2 x 2,5 mm 2 - 20m, audio kabel - 3,5mm jack M/2x cinch - 1,5m, impedance (ohm) 8, šumový výkon (W) 60, max. krátkodobý příkon (W) 120, citlivost (dB/1W/1m) 89, kmitočtový rozsah (Hz / 10 dB) 75 - 20k, šířka (mm) 210 x výška (mm) 330 x hloubka (mm) 225, hmotnost (kg) 5,5, objem (l) 9,5, systém  2 - pásma,bassreflex

Barevné multifunkční zařízení A4: print+scan+copy/ 600x600/ LAN/ wifi, Rychlost černobílého tisku (normální, A4): Až 16 str./min, Rychlost barevného tisku (normální, A4): min. 4 str./min, Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) za 15,5 s, Doba tisku první barevné strany (A4, připraveno) za 27,5 s, Provozní zátěž (měsíční, A4): Až 20,000 stran, Doporučený počet stran za měsíc: 250 až 950, Tisková technologie: Laser, Kvalita tisku: 600 x 600 dpi, Kvalita barevného tisku: Až 600 x 600 dpi, Počet tiskových kazet: 4 (černá, azurová, purpurová, žlutá), Standardní vstup pro manipulaci s papírem: Vstupní zásobník na 150 listů, Standardní výstup pro manipulaci s papírem: Výstupní zásobník, 50 listů, Maximální vstupní kapacita (obálky): Až 10 obálek, oboustranný tisk, Standardní připojení: vysokorychl. port USB 2.0; 1 síť. rozhr. Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 bezdr. adaptér 802.11b/g/n, rezervní sada tonerů

Monitor 22": 1920x1080/ 20.000.000:1/ 2ms/ HDMI/ D-SUB/, typ LCD panelu: TFT-LCD, Poměr stran: 16:9, Optimální rozlišení: 1920 x 1080 při 60 Hz, Reakční doba max. 5 ms, Jas: 300 cd/m2, Kontrastní poměr: 1000:1, Úhel sledování: 170o (H) / 160o (V), HDMI, VGA

Název standardu	Číslo standardu

Popis:

Videokamera musí splňovat tyto minimální požadavky:		MORA 	MORA OV 10

Videokamera, podpora SDXC karty, MOS, 21x HOIS, 6.1Mpx, Full HD, AVCHD 1MOS SYSTEM kamera (nový vysoce citlivý snímač). 28mm širokoúhlý objektiv se světelností F1,8. LCD displej, 3,0“, dotykový s rozlišením 460K. 21x optický zoom, 46 x inteligentní zoom. 2 kanálový zoom mikrofon. Full HD záznam 1920x1080/50p. Přehrávaní 2D záznamu ve 3D (2D->3D konverze). Stabilizace obrazu. Statické snímky 6,1 Mpx., inteligentní automatika.

Možnost 3D záznamu s použitím volitelného 3D objektivu. Záznam na SD kartu.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:

Dodávaný stativ musí splňovat tyto minimální požadavky:		MORA 	MORA OV 10

Stativ, foto/video, odlehčený hliník, třídílné teleskopické nohy, tříosá hlava s rukojetí, 50 cm složený a 145cm vytažený, nejmenší použitelná výška 51cm, hmotnost cca 1kg, max. doporučené zatížení 1.8kg, součástí balení brašna

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:

Dodávaný přístroj musí splňovat tyto minimální požadavky:		MORA 	MORA OV 10

Digitální fotoaparát, 12 MP, 25-500mm, GPS,3,0", České menu, efektivní rozlišení 12-15 Mpx,   makro zaostření 4-8 cm, optická stabilizace, optický zoom 20 – 29,9 x, LCD display 3“, paměťová média SD/SDHC/SDXC, širokoúhlý objektiv, videozáznam HD, GPS, manuální expozice

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	K+L K-1200

Magnetická obdélníková tabule 2 ks rozměr 200x100 cm pro popis křídou s dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality, barva zelená

Rám tabule z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové rohy.

Odkládací polička na křídy po celé délce tabule.

Tloušťka tabule 22 mm, sendvičová konstrukce.

V dodávce bude montážní sada pro upevnění na zvedací stojan.

Součástí dodávky bude hliníková konstrukce pro nezávislý vertikální posuv dvou tabulí.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	203802102020

Elektrická rolovací projekční plocha o rozměru 244 x 244 cm, bílý matný povrch.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	 550 x 629 x 1570 mm

Popis:

Kombinovaná chladnička (221 l) s mrazákem (53 l), jednokompresorová, statické chlazení, automatický způsob odmrazování chladicí části, mechanické ovládání, napětí 220-240 V

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	PD PF-750

Sada musí obsahovat následující položky:

Colorimeter – kolorimetr

Conductivity Probe – elektroda pro měření vodivosti

Go!Temp – čidlo pro měření teploty

Gas Pressure Sensor – čidlo tlaku plynu

LabQuest Mini – rozhraní pro připojení několika senzorů současně k počítači přes USB

ORP Sensor – senzor oxidačně-redukčních potenciálů

pH Sensor – čidlo pH

Stir Station – magnetická míchačka

Thermocouple – termočlánek

Vernier Drop Counter – čítač kapek

Voltage Probe – jednoduchý voltmetr

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	 180 x 224 x 350 mm

Popis:	PD DL-750

Binokulární mikroskop s odolnou konstrukcí a halogenovým osvětlením. Základní výbava:

Parametry

| Okulár | okulár (DIN) širokoúhlý WF 10x/18 mm, WF 16x/11 mm (násuvný Ø 23,2 mm) |
| --- | --- |
| Hlavice | binokulární otočná o 360°, úhel vhledu 30°, oční rozestup 55 - 75 mm, dioptrické doostření (levý tubus ± 5D) |
| Hlava | revolverová pro 4 objektivy DIN |
| Objektivy | achromatické 4:1/0,1 n.ap, 10:1/0,25 n.ap., 40:1/0,65 n.ap. (pérový), 100:1/1,25 n.ap. Oil.im. (pérový) |
| Celkové zvětšení | 40x - 1600x (s dopňky až 2000x) |
| Stolek | křížový 125 x 135 mm s koaxiálním ovládáním, posuv podélný/příčný 70/30 mm, noniové odečítání po 0,1 mm |
| Zaostřování | koaxiální makro a mikro posuv, mikroposuv (1 dílek = 0,002 mm) |
| Kondenzor | středitelný, n.ap. 1,25, irisová aperturní clona, výškový posuv 30 mm |
| Osvětlení | halogenová žárovka 6V/20W s plynulou regulací intenzity jasu, napájecí napětí 230V/50Hz |
| Kolektor | umístěn v noze mikroskopu |
| Hmotnost přístroje | 4,9 kg |

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	 235 x 235 x 360 mm

Popis:	PD KE-750

Možnost dioptrického doostření obou okulárů. Tyčový stojan, halogenové osvětlení s plynulou regulací intenzity.

Parametry

| Zorné pole | ø 22,5 - 5,5 mm |
| --- | --- |
| Okulár | okulár širokoúhlý WF 10x / 20 mm (2 ks) |
| Hlavice | binokulární otočná o 360°, úhel vhledu 45°, oční rozestup 55 - 75 mm, dioptrické doostření obou okulárů, očnice (2 ks), násuvný průměr hlavice 75 mm |
| Celkové zvětšení | 10x až 40x |
| Stolek | rozměry 170x110 mm s pérovými držáky preparátu, podložní deska matová a černobílá ø 95 mm, filtr modrý ø 40 mm, vzdálenost od středu podložní desky k rameni 120 mm |
| Zaostřování | hrubé – posuvem hlavice po tyči, jemné – makroposuvem (pastorek-hřebínek) |
| ZOOM | plynulý posuv 1x – 4x |
| Pracovní vzdálenost | 83 mm |
| Osvětlení | halogenové dopadající a procházející 12V/10W s plynulou regulací intenzity jasu, přepínání horní – spodní |
| Stativ | tyčový, průměr tyče 20 mm, délka ramena 185 mm |
| Hmotnost přístroje | 4,5 kg |

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	KZ 1/4-450

Kamera a vizualizér určený ke snímání textu či malých předmětů za účelem jejich promítnutí celé třídě.

Systém automaticky ostří a vyvažuje barevnou věrnost obrazu.

Nativní rozlišení 1600 × 1200 optických bodů.

Optický zoom až 5,5×, digitální zoom až 16×.

Součástí dodávky bude adaptér k mikroskopu a software MimioStudio.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  výška	 170 cm

Popis:

KZ 1/5-450

Kostra se svaly na pětinohém pojízdném stojanu.

Tento model musí mít veškeré standardní vybavení a znázorňovat strukturální vztahy mezi kostmi a svalstvem. Musí zobrazovat přes 600 medicínských / anatomických struktur včetně svalových úponů (modře) a začátků (červeně) na levé straně. Na pravé straně musí být očíslovány kosti, štěrbiny a otvory.

Vyrobeno z trvanlivého, nerozbitného plastu, téměř skutečná hmotnost přibližně dvou set kostí, životní velikost, snímatelná lebka složená ze tří částí, jednotlivé nasazovací zuby, rychle a snadno snímatelné končetiny, součástí bude stojan a ochranný obal proti prachu.

Hmotnost: 7,6 kg

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  výška	 88 cm

Popis:	LSN 2-900

Kostra o velikosti 80 cm, anatomické detaily a struktury zachovány. Lebku musí být možno odstranit a rozebrat na tři části (temeno lebky, báze lební, čelist). Ruce a nohy odnímatelné, kyčelní klouby musí umožňovat znázornění přirozené rotace.

Hmotnost: 1,5 kg

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x výška	 125 x 350 mm

Popis:	SKL 1

-900

Model základní struktury DNA, musí obsahovat šest barev, musí se snadno sestavovat i rozkládat, musí být využit i jako dekorativní model, musí se umět roztočit.

Deoxyribóza a čtyři báze (A: Adenin, G: Guanin, C: Cytosin, T: Thymin) musí být použity správně. Popis barev a označení sacharidu, kyseliny fosforečné a čtyř bází musí být dobře definováno a rozlišeno.

Velikosti purinové báze (Adenin, Guanin) a pyrimidinové báze (Cytosin, Thymin) se musí od sebe lišit. Spojené páry bází (Adenin – Thymin, Guanin – Cytosin) musí být dobře určené.

V jedné otáčce DNA musí být 10 párů bází.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	 70 x 60 x 235 mm

Popis:	SKŠ 1-600

Sada musí obsahovat:

11× Thymin (oranžový)

11× Adenin (modrý)

11× Guanin (zelený)

11× Cytosin (žlutý)

44× Deoxyribóza (červená)

44× Fosfát (fialový)

Hmotnost: 0,7 kg

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	ZR

Klasický auskultační měřič TK bez použití rtuti.

Možnost označení systolického a diastolického tlaku pomocí tlačítka

Digitální údaj o pulsu

Polohovatelný LCD displej pro snadné odečítání

Stolní provedení

Jednoduché měření i transport

Měřič krevního tlaku bude dodán se střední manžetou (22 - 32 cm).

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:	SKN

Tonometr s indikátorem nepravidelného srdečního rytmu a indikátorem klasifikace krevního tlaku

Široká paměť až na 30 záznamů + záznam průměrného TK

Pohodlná manžeta SlimFit

Podsvícené tlačítko Start

Napájení pomocí standardního AC adaptéru

Tonometr bude dodán se střední manžetou (22 - 32 cm).

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:

Senzor musí umožňovat popisovat výměnu vzduchu mezi plícemi a atmosférou, studovat průtok vzduchu dýchacím ústrojím a měřit kapacitu plic.

Čidlo se musí skládat z oddělitelné měřicí hlavice a převodníku diferenciálního tlaku. Měřicí hlavici se musí snadno čistit a sterilizovat. Senzor musí umožňovat měření v rozsahu 0 až ±10 litrů za sekundu a má pracovní objem 93 ml.

Součást dodávky musí být: rukojeť senzoru, měřicí hlavice, vyměnitelný bakteriální filtr, 5 vyměnitelných náustků, svorka na nos

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	 380 x 250 x 870 mm

Popis:	kam

Torzo musí obsahovat vyměnitelné mužské a ženské genitálie, otevřený krk a zadní část pro studii obratlů, meziobratlových plotének, míchy, míšních nervů, obratlových tepen atd., hlava s 4-dílným mozkem.

Odnímatelné části:

7 hrudních obratlů

Ženská hrudní stěna

6-dílná hlava

Ženská prsa

2 plíce

2-dílné srdce

2-dílný žaludek

Játra se žlučníkem

4-dílný střevní trakt

Přední polovina ledviny

4-dílné mužské genitálie

3 dílné ženské genitálie s embryem

Hmotnost: 7,6 kg

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	 160 x 120 x 230 mm

Popis:	TA 520

Dvoudílný model v životní velikosti musí zobrazovat vnitřní složení mužského urogenitálního ústrojí se specifickými nemocemi, kterými jsou: žlučové kameny, divertikl, rakovina močového měchýře a sexuálně přenosné nemoci: měkká bradavice na anebo v blízkosti genitálií a kapavka. Na modelu musí být také zobrazen konečník a anus se smíšenými hemoroidy a karcinomy.

Hmotnost: 400 g

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	 400 x 260 x 300 mm

Popis:

Model v životní velikosti se musí skládat z pěti částí, které zahrnují dvoudílný model srdce pro vnitřní zkoumání komor a chlopní. Sternum a brzlík musí být odstranitelné, aby se mohl odkrýt osrdečníkový vak a hlavní pulmonární a systematické cévy. Průdušnice a jícen musí znázorňovat vstup do mezihrudního prostoru přes horní hrudní otvor; dolní hrudní otvor musí být oddělený od svaloviny bránice.

Hmotnost: 2 300 g

Z

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	 340 x 160 x 190 mm

Popis:	RP I

Model musí představovat vnější, střední a vnitřní ucho. Musí obsahovat odstranitelný bubínek, kladívko a kovadlinku stejně jako dvoudílný labyrint, třmínek, hlemýžď a sluchový/rovnovážný nerv.

Hmotnost: 1300 g

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	 150 x 150 x 190 mm

Popis:	RP I

Model musí být navržený pro porozumění funkcí pěti smyslů – zrak, čich, chuť, sluch a hmat – pomocí nervů. Část lebky v řezu musí umožňovat znázornění všech důležitých nervů. Trojklaný nerv musí být pružný, aby bylo možno odhalit pod ním ležící skalní nerv. Součástí dodávky bude osmnáctiminutová lekce na CD (v angličtině) a karta popisků.

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	 180 x 260 x 190 mm

Popis:	DKM 1500

Model oka musí být 3× zvětšený a musí být možno ho rozkládat na:

Obě poloviny očního bělma s rohovkou a okohybnými svaly

Obě poloviny cévnatky s rohovkou a sítnicí

Čočky

Sklivec umístěný v kostnatém očním důlku (dno a středová stěna)

Hmotnost: 1100 g

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	 340 x 300 x 370 mm

Popis:

Komplexní model mozku, na kterém musí být viditelné všechny struktury mozku a mozkových komor.

Součástí musí být odnímatelný podstavec.

Hmotnost: 5,6 kg

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška	 120 x 120 x 200 mm

Popis:	DM KER 1200

Model na stojánku musí ukazovat:

Ledvinu s nadledvinou

Ledvinové a nadledvinové cévy

Horní část močovodu

Přední polovina ledviny musí být odnímatelná pro ukázku kůry, dřeně a cév stejně tak jako ledvinné pánvičky.

Hmotnost: 900 g

Vyobrazení:

Název standardu	Číslo standardu

Popis:

Sada musí obsahovat následující položky:

CO2 Gas Sensor – čidlo oxidu uhličitého

Dissolved Oxygen Probe – čidlo ve vodě rozpušteného kyslíku

EKG Sensor – čidlo pro EKG

Go!Link – jednoduché rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB

Gas Pressure Sensor – čidlo tlaku plynu

Hand Dynamometer – senzor síly stisku ruky

pH Sensor – čidlo pH

Surface Temperature Sensor – bodové teplotní čidlo

# Text boxes

1

Skříňka laboratorní

2

Skříňka laboratorní

3

Skříňka laboratorní

4

Skříňka laboratorní

7

5

Ocelová konstrukce

Ocelová konstrukce

7

Ocelová konstrukce

6

8

Pracovní deska - postforming

9

Pracovní deska - dlažba

21

10

12

24

Skříňka nástěnná

12

11

Kontejner

12

Elektřina – žákovská souprava

F10

31

N20

Elektronika – žákovská souprava

F9

Elektromotory demo

F8

Optická vlákna a senzory demo

F7

Geometrická laserová optika demo

F6

Laserová optika demo

F5

B13

Patologie - muž

Skříň laboratorní

B12

Torzo

14

B11

Spirometr

B10

Tonometr

B9

Tonometr

Vizualizér

F4

13

Skříň laboratorní

15

Skříňová nástavba

Skříň laboratorní, úprava pro rozvaděče

18

Zákryt zad SOK

Měřící přístroje a sondy  - biologie

Mozek

mís

B19

Ledvina

B18

Doměr

16

B17

Oko

20

Kameninová výlevka

112

Baterie laboratorní – voda studená

21

Baterie laboratorní směšovací

Model pěti smyslů

B16

Elektro zásuvka

B15

22

23

Model ucha

B14

27

Ventil laboratorní – zemní plyn

24

Židle kancelářská

48

Sokl lamino s těsnící lištou

25

B8

Pokročilá miniDNA

Židle žákovská

26

Mezihrudní prostor

B7

Model dvojité šroubovice

27

Souprava Gamabeta

F3

B2

B6

Lidská kostra zmenšená

73

64

64

B5

Lidská kostra v životní velikosti s vyznačením svalových úponů

Videokamera

F16

17

19

Zákryt zad skříňky

B4

Vizualizér

B3

Stereomikroskop

Laboratorní digestoř

28

Mikroskop

CH3

Pracovní deska digestoře - dlažba

Chladnička

29

B1

Měřící přístroje a sondy  - chemie

CH4

Ventil laboratorní do digestoře – voda studená

30

Ventil laboratorní do digestoře – zemní plyn

31

Mechanika – žákovská souprava

Promítací plátno

CH2

Dvojlistá posuvná keramická tabule na křídu

CH1

Skříňka digestoře

F11

32

Měřící přístroje a sondy  - fyzika

Učitelské PC Centrum

F15

Notebook učitelský

F14

Notebook žákovský

F13

Fotoaparát

F18

Stativ

F17

B

A

Elektrický ohřívač vody

F2

A

B

C

š

h

v

obrázek

Reostaty, vodiče

F12